|  | International Civil Aviation Organization CAR/SAM Regional Planning Implementation Group (GREPECAS) Air Traffic Management / Communications, Navigation and Surveillance Subgroup (ATM/CNS/SG) Communications, Navigation and Surveillance Committee FIFTH MEETING OF THE ATN TASK FORCE (ATN/TF/05) (Mexico City, Mexico, 12 to 13 June 2009) |
| --- | --- |

Agenda Item 1: Review of the ATN CAR/SAM Planning / Implementation Activities

PRUEBAS PARA DETERMINAR EL ANCHO MÍNIMO ENTRE MTAs DEL SISTEMA AMHS

(Presentado por  BRASIL)

1 ANTECEDENTES

1.1 Durante la cuarta reunión del ATN/TF, que se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, se asignó a Brasil y Argentina  las tareas de realizar pruebas entre MTAs (AMHS), para dimensionar el ancho de banda necesario para as aplicaciones ATN.

2 DISCUSSION

2.1 Para la realización de las pruebas para obtener el ancho de banda mínimo para el sistema AMHS, se   estableció un canal satelital entre los centros AMHS de Brasilia y Manaus donde se encuentran instalados los MTAs de Brasil.

2.2  Los modens utilizados sólo permitieron la elección de dos anchos de banda: 19 kbps e 64 kbps.

2.3  Fue hecho un script que generó mensajes de 1 kbytes continuamente entre los servidores de Brasilia y Manaos.

2.4El servidor AFTN de Brasilia encamina, actualmente, un promedio de 7.000.000 mensajes por mes, siendo 1.000.000 de mensajes internacionales y 300.000 entre los centros AFTN de Brasília e Manaus.

2.5 La cantidad de 7.000.000 mensajes fue utilizada como parámetro para dimensionar el ancho de banda necesario entre los servidores AMHS de Manaus y Brasilia, mientras que uno de los MTA tenga que asumir lo trafego de todos los usuarios en Brasil.

2.6 La cantidad de 1.000.000 mensajes fue utilizada como parámetro para dimensionar el ancho de banda necesario en la conexión con otros estados, teniendose en cuenta o tráfico entre los usuarios conectados en diferentes MTAs y el tráfico internacional.

2.7 Con el ancho de Banda 64 kbps el “script” generó mensajes por 95 minutos, con un total de 20.989 mensajes y un promedio de 98,8 msj/min. Considerando que un mes tiene 43.200 min (30x24x60); se llega a la conclusión de que  por un enlace de 64 kbps se conseguiría enviar, un promedio de  4.268.160 msg (43200x98,8) por mes. El “link” mostró tasa de ocupación media de 62,5 % ( 40kbps).

2.8 Con el ancho de Banda de 19,2 Kbps el “script” generó mensajes por 296 minutos enviando 3.455 msj con un promedio de 11,7 msj/min. Por lo tanto, un enlace de 19 Kbps conseguiría enviar un promedio, por mes, 505.440 msj (43200x 11,7). El “link” mostró tasa de ocupación media de  26 % ( 5kbps).

2.9 Se verificó en las pruebas, que la acción del protocolo de la capa de transporte (TCP), controla el flujo de modo no linear, en relación al ancho de banda, con reducción de la capacidad del canal.

2.10 Para los datos obtenidos se deduce que el ancho de banda 19 kbps no fue suficiente para lograr la conexión para el envío de 1.000.000 mensajes por mes.  Un análisis que debe ser hecho es llevar en cuenta  la cantidad real de mensajes cambiados normalmente entre los Estados. Un ejemplo de del referido análisis es con respecto al tráfico de mensajes entre los Estados Unidos y Brasil que tiene un promedio de 450.000 mensajes por mes.

2.11 Considerando que en la ATN, además del AMHS, existirán otras aplicaciones en funcionamiento( AIDC y datos Radar), se sugiereque sea utilizada la tasa de 32 Kbps entre MTAs de los estados.

3 ACCIONES  SUGERIDAS

Se invita a la reunión a:

        - Tomar nota de la información suministrada en la presente nota de estudio.

        - Considerar la posibilidad de hacerse pruebas entre los MTAs de los Estados involucrados con el método de generación de scripts de mensajes de acuerdo al contenido en esta nota estudio.

        - examinar toda la información presentada y en este sentido discutir las mejores soluciones para la implementación del AMHS.

# Text boxes

RESUMEN Este documento muestra el análisis de las pruebas realizadas en la conexión entre os MTAs de Manaus e Brasilia no que trata del ancho de banda minimo para el sistema AMHS.

REFERENCIAS: Informe ATN/TF4 Informe ATM/CNS/SG/6.