Cours de l’OACI sur les Systèmes de gestion de la sécurité (SMS)

Document N° 3 – Projet de travaux de construction à un aéroport international

Page laissée intentionnellement en blanc

COURS DE L’OACI SUR LES SYSTEMES DE GESTION DE LA SECURITE (SMS)

Exercice Nº 04/01 – Projet de travaux de construction à un aéroport international

Scénario

Ceci est un projet de construction pour repaver et allonger une des deux pistes qui se croisent, à un aéroport international (100,000 mouvements par an). Ce projet de travaux de construction est prévu en trois phases.

EXERCISE 04/01

Activité de groupe

Un rapporteur sera nommé pour coordonner la discussion. Un résumé de la discussion sera écrit sur un tableau à feuilles (flip charts), et un membre du groupe exposera leurs conclusions en session plénière.

Envergure du travail

Phase 1 :

  - Allonger la piste 09-27 de 900 mètres vers l’ouest et l’élargir de 30 à 45 mètres à partir de 100 mètres à l’ouest de l’intersection de la piste 18-36, et renforcer cette partie de la piste (de bitume à ciment) afin d’augmenter la résistance du revêtement (augmenter le numéro de classification de chaussée – PCN) .

  - Prolonger la voie de circulation Delta de 900 mètres vers l’ouest.

  - La durée prévue des travaux est de sept (7) mois.

Phase 2 :

  - Construire et élargir l’accès à la piste et le point d’attente de la voie de circulation Charlie.

  - Élargir la piste 09-27 de 30 à 45 mètres jusqu’à 200 m en amont de l’intersection de la voie de circulation Alfa-Bravo et renforcer cette partie de la piste (de bitume à ciment) afin d’augmenter son PCN.

  - La durée prévue des travaux est de cinq (5) mois.

Phase 3 :

  - Compléter la construction des derniers 350m de la partie centrale de la piste 09-27 à l’intersection de la piste 18-36 (de bitume à ciment) pour l’élargir de 30 à 45 m et augmenter son PCN.

  - La durée prévue des travaux est de deux (2) mois.

Utilisation des pistes durant les travaux de construction

  - Utilisation continue de la piste 18-36 pendant la durée totale du projet de construction en trois phases.

  - La longueur de la piste 18-36 est de 3.850 m et la distance disponible à partir du seuil de la piste 18 jusqu’à l’intersection de la piste 09-27 est de 2.600 m.

  - De l’information doit être fournie aux usagers de l’aéroport.

Votre tâche

- Identifier les dangers au cours d’une séance de réflexion (brainstorming).

  - Établir la liste des dangers éventuels et ses conséquences (Utiliser un tableau à feuilles).

- Compléter le tableau adjoint (Tableau 04/01) pour :

  - Établir le type d’opération ou d’activité .

  - Énoncer le danger générique (énoncé du danger).

  - Identifier les composants spécifiques du danger

  - Etablir les conséquences liées au danger

- Il est recommandé de conduire l'analyse pour chaque phase des travaux de construction.

TABLEAU 04/01 – IDENTIFICATION DES DANGERS

|  | Nº | Type d’opération ou d’activité | Énoncer le danger générique (Enoncé du danger) | Identifier les composantes spécifiques du danger | Conséquences liées au danger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1 | Services de la circulation aérienne (ATS) | Constructions dans l’aérodrome. | Opération avec une seule piste Congestion des pistes Présence d’engins | Augmentation du volume de la circulation Problèmes d’espacement Encombrement de la piste Charge de travail des contrôleurs, Contraintes d’utilisation d’une seule piste, |
|  | 2 | Aéroport | Constructions dans l’aérodrome | Opération avec une seule piste. | - Economiques (réduction des recettes), -Dégradation de l’unique piste en service - Signalisation - Dégradation de l’environnement |
|  | 3 | Exploitant | Constructions dans l’aérodrome. | - Opération avec une seule piste | -Contraintes d’utilisation d’une piste - planification de vols, - conditions d’exploitation particulière de l’aérodrome - Economiques (réduction des recettes), - augmentation de charge d’exploitation, |
| Phase 2 | 4 | ATS | Constructions dans l’aérodrome. | Opération avec une seule piste Congestion des pistes Présence d’engins | Augmentation du volume de la circulation Problèmes d’espacement Encombrement de la piste Charge de travail des contrôleurs, Contraintes d’utilisation d’une seule piste, Augmentation du temps d’occupation de la piste |
|  | 5 | Aéroport | Constructions dans l’aérodrome. | Opération avec une seule piste. | Augmentation du volume de la circulation Problèmes d’espacement Encombrement de la piste Charge de travail des contrôleurs, Contraintes d’utilisation d’une seule piste, |
|  | 6 | Exploitant | Constructions dans l’aérodrome. |  | -Contraintes d’utilisation d’une piste - planification de vols, -conditions d’exploitation particulière de l’aérodrome - Economiques (réduction des recettes), - augmentation de charge d’exploitation, |
| Phase 3 | 7 | ATS | Constructions dans l’aérodrome | Réduction de la longueur de piste Circulation au sol | Seuil de piste 28 décalé, Modification de procédure d’exploitation, Occurrence d’incidents, - augmentation de charge d’exploitation, |
|  | 8 | Aéroport | Constructions dans l’aérodrome | Réduction de la longueur de piste Circulation au sol | Baisse de catégorie de l’aéroport, Baisse de recette, Modification de procédure d’exploitation - augmentation de charge d’exploitation, Occurrence d’incident |
|  | 9 | Exploitant | Constructions dans l’aérodrome | Réduction de la longueur de piste | Changement du type de flotte, Modification de procédure d’exploitation, Baisse de recette, Réduction des minimas opérationnelle, - augmentation de charge d’exploitation, |