## Slide 1
CONFERENCIA NAM / CAR / SAM SOBRE SEGURIDAD
E INCURSIONES EN LAS PISTAS
CIUDAD DE MEXICO 22 - 25 DE OCTUBRE 2002.

## Slide 2
Cualquier evento en un aeropuerto que involucre una aeronave, vehículo, persona u objeto terrestre que crea un peligro de colisión que de como resultado la perdida de la separación con un avión despegando, que intente despegar, aterrizando o que intente aterrizar.
INCURSION EN PISTA

## Slide 3
Las incursiones en pista son el resultado de tres tipos de incidentes en superficie:
CLASIFICACIÓN DE LAS INCURSIONES
EN PISTA
    Errores operacionales (OI)
    Desviaciones del Piloto (PD)
    Desviaciones de Vehículos /
    personas en tierra (VPD)

## Slide 4
CLASIFICACIÓN DE LAS INCURSIONES EN PISTA

## Slide 5
11% Condiciones meteorológicas fueron un factor
25% Líneas Aéreas Comerciales involucradas
69% Aviación General Involucrada
32% Pilotos involucrados tenían menos de 100 horas de vuelo
10% Pilotos involucrados tenían mas de 3000 horas de vuelo
62% Pilotos entraron sin autorización a pistas y calles de rodaje
CAUSAS DE LAS INCURSIONES EN PISTA

## Slide 6
22% Pilotos tuvieron problemas con la fraseología o no aplicaron los Procedimientos de Transito Aéreo
23% Pilotos aterrizaron o despegaron sin autorización
19% Pilotos no estaban familiarizados con el aeropuerto
17% Pilotos estaban distraídos
12% Pilotos estaban desorientados o perdidos
10% Pilotos aterrizaron en una pista equivocada
CAUSAS DE LAS INCURSIONES EN PISTA

## Slide 7
Conducir un briefing para todos los miembros de la tripulación
Familiarícese usted mismo con el aeropuerto
Estudie la geometría del aeropuerto
Planee con tiempo la ejecución de listas de verificación
Revise los NOTAM’s
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA
TODAS LAS OPERACIONES

## Slide 8
Asignar a un miembro de la tripulación para seguir progresivamente la posición de la aeronave en el mapa del aeropuerto
Establezca cabina estéril durante él carreteo
Busque ayudas visuales (letreros, señalamientos, luces)
Use la fraseología estándar
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA
TODAS LAS OPERACIONES

## Slide 9
Escuche las autorizaciones dadas a otras aeronaves
Recuerde, nunca ingrese a una pista sin autorización especifica
Utilizar cuidado extra cuando sea utilizada una pista como calle de rodaje
No se detenga en la pista después del aterrizaje
PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS PARA
TODAS LAS OPERACIONES

## Slide 10
  INCURSIONES EN PISTA 1997 - 2000

## Slide 11
Informe de Incidente
AIR FRANCE
Vuelo 439/ B777
Matricula F-GSPP
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
Septiembre 24, 2001
INCURSION EN PISTA

## Slide 12
AERONAVES
AF439/ B777
DHL951/DC8-73F

## Slide 13
Viento de los 350 grados con 9 nudos.
Visibilidad de 4 millas reducida por lluvia y bruma, techo 1500 pies nublado, 7000 pies cerrado.
Temperatura ambiente 14o C y temperatura de punto de rocío de 12o C.
Las condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico al momento de la incursion en pista fueron las siguientes:
CONDICIONES METEOROLÓGICAS

## Slide 14
REGISTRADORES DE VOZ Y DE VUELO
A las 21:16:10 horas, la aeronave de DHL inicia la aplicación de potencia para despegue estatico en la Pista 05L, el primer oficial indica “clear for take off”
A las 21:16:32 horas la aeronave de Air France vuelo AF439 indica “four three nine uh, we are turning on bravo, uh”.
A las 21:16:38 horas el capitan de la aeronave de DHL indica “eighty knots”

## Slide 15
REGISTRADORES DE VOZ Y DE VUELO
A las 21:16:39 horas el segundo oficial de la aeronave de DHL indica “airplane airplane”
A las 21:16:42 horas, el Capitán de la aeronave de DHL decide abortar el despegue, “sound similar to decrease in engine RPM”
A las 21:16:44 horas el Capitán de la aeronave indica “we’re going off, we’re going off, okay guys”.

## Slide 16
REGISTRADORES DE VOZ Y DE VUELO
A las 21:16:44 horas la torre de control le indica a la aeronave de DHL “abort take off, abort take off”
A las 21:16:50 horas se escucha en cabina de pilotos “sonido de varios impactos”
A las 21:16:54 horas el capitan de la aeronave de DHL indica “get ready for the emergency evac, I want all the engines shut down when I get ‘em back to neutral”

## Slide 17
REGISTRADORES DE VOZ Y DE VUELO
A las 21:17:02 41 horas, el capitan de la aeronave de DHL indica “lets go out the windows”.

## Slide 18
DHL951
21:16:10
CAM-2
“Cleared for takeoff”
21:08
AFR SALIO POS. 22 Y CARRETEO RODAJE “B”
SECUENCIA GRAFICA DEL EVENTO
PISTA 05L
PISTA 05R
RODAJE “B”

## Slide 19
AFR-439
21:16:32
“...four three nine uh, we are tuming on Bravo, uh”

## Slide 20
DHL 951
21:16:38
CAM-1
“eighty knots”

## Slide 21
DHL 951
21:16:39
CAM-3
“airplane, airplane”

## Slide 22
DHL 951
21:16:44
CAM
“we’re going off, we’re going off, okay guys”
TWR
21:16:44
“abort takeoff, abort takeoff”

## Slide 24
DHL 951
21:16:54
CAM-1
“get ready for the emergency evac”

## Slide 25
DHL 951
21:17:02
CAM-1
“let’s go out the windows”

## Slide 26
La aeronave recorrió aproximadamente 250 mts a la derecha de la pista 05L, en una trayectoria aproximada de 32° del eje.
SECUENCIA FOTOGRAFICA

## Slide 27
Trayectoria de la aeronave desde la pista 05L

## Slide 28
Daño alcantarillado acotamiento pista 05L

## Slide 29
Impacto sobre el terreno del motor 4.

## Slide 30
Vista desde la aeronave de la trayectoria, presentando mayor hundimiento de la pierna derecha del tren principal.

## Slide 31
Vista desde la vialidad a la pista, punto de impacto del tren principal.

## Slide 32
Vista lateral, vialidad impacto del tren principal lado derecho

## Slide 33
Daño al motor 4, por impacto con el terreno, vista lateral trasera.

## Slide 34
Daño motor 4, por impacto con el terreno, vista lateral delantera

## Slide 35
Las labores de rescate se iniciaron posterior al despiste, finalizando mas de doce horas despues.

## Slide 36
Labores de rescate de la aeronave

## Slide 37
Labores de rescate de la aeronave

## Slide 38
Labores de rescate de la aeronave

## Slide 39
Hundimiento sobre el terreno de la aeronave

## Slide 40
Del análisis de la información se concluye que:
La aeronave de Air France salio de la posición 22 y fue instruido por Control Terrestre a carretear hacia la Pista 05L por el rodaje Bravo.
La aeronave de Air France solicito el despegue por la pista 05R
El control terrestre aprobo el uso de la pista 05R e instruyo a la aeronave de Air France que continuara por el rodaje Bravo hacia el final y que mantuviera antes de la Pista 05L, y cambiar a frecuencia de Torre en 118.1 MHZ.
ANÁLISIS

## Slide 41
El capitan de la aeronave de Air France acepto que fue su error al entrar en la Pista 05L, debido a que penso que estaba entrando al rodaje Bravo.
La aeronave de DHL recorrió aproximadamente 250 mts a la derecha de la pista 05L, en una trayectoria aproximada de 32° del eje.
ANÁLISIS

## Slide 42
FACTORES CONTRIBUYENTES
Condiciones meteorológicas
1
Falta de Familiarización con el aeropuerto
2
3
Inconsistencia en la administración de recursos de cabina
4
Perdida de la conciencia situacional
5
Falta cumplimiento instrucciones de los servicios de transito aereo
Incidente
Notes: FACTORES CONTRIBUYENTES
Condiciones meteorológicas severas en ruta
Persistencia del piloto al mando, de pasar del vuelo por instrumentos (IFR), al vuelo visual (VFR)
Inconsistencia en la administración de recursos de cabina (CRM)
Pérdida de conciencia situacional de la tripulación del vuelo y del CTA, motivada por las numerosas desviaciones en la ruta, debido a las severas condiciones meteorológicas encontradas y por una pobre comunicación entre las partes.
Vuelo fuera de aerovía a una altitud inferior a la establecida en las cartas de navegación. (MORA)

## Slide 43
La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, después del estudio, análisis y discusión de este caso, pronunció como causa probable el siguiente dictamen:
“Desviación del Piloto de las instrucciones emitidas por los servicios de Transito Aereo Torre de Control al incursionar la aeronave de Air France sin autorización a la Pista 05L/23R (pista activa) provocando el aborto de despegue de la aeronave de DHL y despiste hacia la franja de seguridad”.
CAUSA PROBABLE
Notes: CAUSA PROBABLE
La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación, después del estudio, análisis y discusión de este caso, pronunció como causa probable el siguiente dictamen:
“Combinar el vuelo por instrumentos (IFR), con el vuelo visual (VFR), perdiendo la tripulación su conciencia situacional, desviándose 29.8 millas náuticas hacia la derecha de la aerovía Víctor tres por mal tiempo, cuando las condiciones meteorológicas imponían la aplicación de las reglas de vuelo por instrumentos (IFR), colisionando la aeronave contra la montaña a 6,200 pies de elevación sin pérdida de control (CFIT)”.

## Slide 44
RECOMENDACIONES
Conducir un briefing para todos los miembros de la tripulación
Familiarízarse con la geometria del aeropuerto
El mapa del aeropuerto debe estar disponible para todos los miembros de la tripulación
Escuchar las autorizaciones dadas a otras aeronaves
Notes: RECOMENDACIONES
Que la Dirección General de Aeronáutica Civil, persista en la continuidad de la impartición obligatoria y periódica de los cursos de Administración de los Recursos en la Cabina (CRM), a todas las tripulaciones de vuelo de las líneas aéreas y estudiar la posibilidad que estos cursos se impartan una vez al año.