## Slide 1: ASUNTOS DE GESTIÓN DEL TRANSITO AÉREO (ATM) SOBRE INCURSIONES EN LAS PISTAS
Gustavo De León
Especialista Regional en
Gestión del Tránsito Aéreo
y Búsqueda y Salvamento
Oficina Regional NACC de la OACI
Conferencia NAM/CAR/SAM sobre Seguridad e Incursiones en las Pistas
Ciudad de México,
22 al 25 de octubre de 2002

## Slide 2: Introducción
Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
Conclusiones

## Slide 3: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Acciones de la Comisión de Aeronavegación
  17 de noviembre de 2001: La Comisión de Aeronavegación aprueba el desarrollo de la tarea ANC No. ATM-0101 sobre incursiones en las pistas debido al creciente número de estos incidentes a nivel mundial.

## Slide 4: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Acciones de la Comisión de Aeronavegación
  Se identificaron áreas potenciales donde podría mejorarse la situación:
    Fraseología, Radiotelefonía y Lenguaje, normas apropiadas para la Performance de equipos, ayudas visuales y cartas de aeródromos, aspectos operacionales y procedimientos de control de transito aéreo (ATC)
    Incorporación del trabajo sobre Incursión de Pista en los objetivos del Plan global (de la OACI) para la seguridad aeronáutica (GASP)

## Slide 5: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI:
  Anexo 2- Reglamento del Aire
    Prevención de Colisiones (Párrafo 3.2)- Movimiento de Aeronaves en Superficie

## Slide 6: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Anexo 11- Servicios de Transito Aéreo
    Definiciones de Aeródromo, Aeródromo Controlado, Área de Maniobras, Servicio de Control de Aeródromo
    Rutas Normalizadas para el rodaje de Aeronaves (Párrafo 2.14)
    Gestión de la Seguridad ATS en aeródromos y espacios aéreos- 27 de noviembre de 2003 (Párrafo 2.26)

## Slide 7: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Anexo 11- Servicios de Transito Aéreo
    Control de Personas y Vehículos en los Aeródromos (Párrafo 3.8)
    Uso del radar de Movimiento en la superficie (SMR)- (Párrafo 3.10)
    Servicio de control de Movimiento en la Superficie- (Párrafo 6.3.1)

## Slide 8: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Doc. 4444 - PANS-ATM - Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea- Gestión del Transito Aéreo
    Exámenes de la Seguridad – Asuntos Normativos (Párrafo 2.5.2 e)
    Procedimientos del Servicio de Control de Aeródromo (Párrafo 7.1.1)
    Información sobre Transito Esencial Local (Párrafo 7.3.1.3)

## Slide 9: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Doc. 4444 - PANS-ATM - Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea- Gestión del Transito Aéreo
    Pista con Obstáculos (Párrafo 7.3.1.4)
    Tránsito de las Aeronaves en el área de maniobras (Párrafo 7.5.3)

## Slide 10: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Doc. 4444 - PANS-ATM - Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea- Gestión del Transito Aéreo
    Procedimientos para Operaciones de Escasa Visibilidad (Párrafo 7.10)
    Empleo del Radar de movimientos en la superficie (SMR) [Párrafo 8.10.2]
    Fraseología ATC en el aeródromo (Párrafo 12.3.4)

## Slide 11: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
Referencias del tema de Incursión de Pistas en la Documentación ATM de OACI (cont.):
  Doc 9426 – Manual de Planificación de los Servicios de Transito Aereo
    Supervisión de los Movimientos en Tierra (Párrafo I-2 7.4)
    Guía y Control del Movimiento en Superficie [Párrafo II-5 4.1 (SMR)]

## Slide 12: Conceptos ATM sobre Incursiones en las Pistas
¿Por qué ocurren incursiones en las pistas, si existen suficientes Normas/Procedimientos y Guías ATC?
  Errores en el Control de Tránsito Aéreo (ATC)
  Desviaciones y/o errores de las tripulaciones
  Desviaciones y/o errores del personal de tierra
  Otro tipo de incursiones

## Slide 13: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
Prevención de las incursiones en las pistas a través de los Programas de Garantía de Calidad ATS de las Regiones CAR/SAM
  Material de Orientación Regional para Programas de Garantía de Calidad de Servicios de Tránsito Aéreo de las regiones CAR/SAM [Capítulo 6] (www.icao.int/nacc)

## Slide 14: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Necesidad de un Programa Preventivo
    Estrategias para prevenir Incursiones en las pistas:
      se deben hacer informes de relevo de turno y registrarlos (donde exista capacidad de equipo);
      la lista de control del relevo de turno debe incluir los términos “no disponible”, “cerrado”, “ocupado”, y durante el relevo de turno debe requerirse que los controladores en todas las posiciones avisen verbalmente si la(s) pista/(s) está(n) “no disponibles”, “cerradas”, y/o “ocupadas”;

## Slide 15: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Estrategias para prevenir Incursiones en las pistas
      el entrenamiento de competencia para la prevención de incursiones en la pista y sus posibles causas debe ser llevado a cabo por lo menos una vez al año; y
      una hoja de encuesta/comentarios debe repartirse entre todo el personal ATS para tener una retroalimentación acerca de la efectividad del plan para la prevención de incursiones en la pista.

## Slide 16: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Ayudas para la memoria
      se deben utilizar las fajas de progreso de vuelo y tableros de progreso de vuelo con designadores apropiados en las posiciones de control local y en tierra;
      un letrero de “pista en uso” debe ser utilizado; y
      se debe revisar el uso de ayudas para la memoria en dependencias ATS dos veces al año.

## Slide 17: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Procedimientos
      designación de punto/(s) de cruce;
      las autoridades ATS deben enfatizar la seguridad de los puntos de cruce de la pista;
      los supervisores y controladores ATS deben asegurarse que los procedimientos apropiados sean utilizados en los puntos de cruce de la pista, esto incluye los procedimientos de interfón y los letreros de “Pista en uso”;

## Slide 18: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Procedimientos
      las posiciones de torre y de superficie tienen la responsabilidad de mantener la integridad de las pistas. Cuando se coordine el punto de cruce de una pista, los permisos no deben condicionarse y no deben ser aprobados como tráfico de referencia, excepto en el caso que los SARP y procedimientos de la OACI lo autoricen. A pesar de que las disposiciones permiten ciertos permisos condicionales, la práctica de estos procedimientos debe ser limitada, se debe practicar como excepción y no como norma, y con mucha precaución;

## Slide 19: Iniciativas Regionales ATM para prevenir Incursiones en las Pistas
  Plan Preventivo para la Incursiones en las Pistas
    Procedimientos
      los procedimientos de verificación de pista deben ser descritos en una carta de acuerdo entre la dependencia ATS y las autoridades de aeródromos que correspondan a la verificación de pista;
      los movimientos vehiculares en las áreas de tránsito del aeródromo también deben ser definidos en una carta de acuerdo y, cuando esto sea posible, los movimientos vehiculares deben ser restringidos a los caminos del perímetro del aeródromo y a las áreas donde no haya movimientos; y
      descripción de los procedimientos de pista cerrada.

## Slide 20: Conclusiones
La Comisión de Aeronavegación y la Secretaría de la OACI han identificado la necesidad de trabajar en el tema de las incursiones en las pistas desde el año 2001
Existen actualmente referencias ATC para evitar incursiones en las pistas en los diferentes documentos ATM de la OACI
Ocurren incidentes de incursiones en las pistas; por lo tanto se deben implantar programas de prevención y asegurarse que se apliquen los procedimientos ATC en forma adecuada.

## Slide 21: Conclusiones
Iniciativas Regionales disponibles a través de Planes Preventivos de Incursiones en las pistas contenidos en los Programas de Garantía de Calidad ATS de las Regiones CAR/SAM
Se están realizando actividades sobre Prevención de Incursiones en las Pistas en el seno de la OACI a través de la Comisión de Aeronavegación, Grupos de Trabajo, Secretaría de la OACI, Iniciativas de las Oficinas Regionales, etc.

## Slide 22
GRACIAS
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>