## Slide 1
Conferencia NAM/CAR/SAM
Seguridad e Incursiones en Pistas
Peligros de la Fauna en Aeropuertos
22 – 25 octubre 2002
Cd. De México
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Dirección General Adjunta Corporativa de Aeropuertos
Subdirección de la Red ASA
Gerencia de Reglamentación y Normatividad
Notes: El tema de esta ponencia es la causa por la cual se incluyó la palabra “SEGURIDAD” en el nombre de la Conferencia.

El término SEGURIDAD se refiere a la Seguridad Operacional (Safety)

## Slide 2
INCURSION EN PISTA
Palabras clave en la definición:
  Aeronaves, vehículos, personas u objetos
  En Tierra
  Peligro de colisión/pérdida de separación.
  Aeronave despegando o intentando
  Aeronave aterrizando o intentando
Notes: Este concepto lo hemos visto en la mayoría de las presentaciones a lo largo de la conferencia, sin embargo, es necesario hacer hincapié en las palabras clave y los conceptos que comprende la definición.


## Slide 3
La definición de Incursión en Pista no incluye:
  Peligro de la fauna
Este problema es considerado como
  Impactos con la fauna silvestre.
Notes: El peligro de la fauna en los aeropuertos no forma parte de la definición de Incursión en Pista, sin embargo, físicamente si es una incursión en pista y representa una problemática de alto riesgo para las operaciones aéreas.
Este concepto es conocido en varios países como “IMPACTOS CON LA FAUNA SILVESTRE”.

## Slide 4
Cada Estado debe establecer un
PLAN DE MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE QUE REPRESENTA UN RIESGO A LA AVIACION
Notes: Es necesario que los Estados en la región establezcan un PLAN DE MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE QUE REPRESENTA UN RIESGO A LA AVIACION que les permita atender esta problemática en forma eficiente y oportuna para evitar incidentes y accidentes que pongan en riesgo la seguridad de los vuelos.

## Slide 5
La OACI cuenta con dos documentos relacionados con el tema:
  Manual de planificación de aeropuertos (Doc.9184)
    Parte 2.- Utilización del terreno y control del medio ambiente.
  Manual de servicios de aeropuertos (Doc.9137
    Parte 3.- Reducción del peligro que representan las aves.
Notes: Estos son algunos documentos de la OACI relacionados con el tema, además se cuenta con información de varios países sobre su experiencia y organización para atender el problema de la fauna silvestre en aeropuertos.


## Slide 6
“CUANDO LAS AERONAVES CHOCAN CON AVES U OTRA FAUNA SILVESTRE, PUEDEN DARSE PROBLEMAS ESTRUCTURALES O FALLA DE MOTOR”
“EL DAÑO MULTIPLE AL MOTOR POR LA INGESTION DE PARVADA ES PREOCUPANTE POR EL INCREMENTO DE AERONAVES DE PASAJEROS DE DOS MOTORES”
Notes: Cada Estado debe llevar estadísticas de los impactos con la fauna silvestre a fin de conocer la magnitud del problema.
En esta presentación utilizaremos como ejemplo las estadísticas de 1990 -2001 de EUA, tomadas de los reportes de la FAA y del documento elaborado por Edward C. Cleary.

## Slide 7
Aeronaves con tres o cuatro motores
    1969 75%
    1998 30%
    2008 10% Estimado
Notes: El riesgo para la seguridad del vuelo por ingestión o daños a motores, aumenta debido a que la tendencia es utilizar aeronaves en la aviación comercial de DOS MOTORES. 

## Slide 8
Los problemas de impactos con fauna silvestre en los aeropuertos dependen de:
  Tipo y volumen de tráfico aéreo.
  Poblaciones de fauna local y migratoria.
  Condiciones de hábitat en el área.
  Otras.
Notes: 
En EUA durante el período de 12 años que será analizado, los impactos con aves representaron 193,624 hrs de vuelo perdidas y $125.5 millones de USD en perdidas monetarias.
De igual forma, los impactos con mamíferos causaron 121,272 hrs de vuelos perdidas y $23.3 millones de USD en daños.

## Slide 9
Para entender la complejidad de la problemática de los impactos de aeronaves con fauna silvestre:
ES NECESARIO RECABAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN EN TORNO A LAS CAUSAS REALES DE LOS SUCESOS.
Notes: La mayoría de los impactos con fauna silvestre ocurren en las inmediaciones del aeropuerto, el 78% de todos los impactos ocurren por debajo de los 1,000 pies (328 m) sobre el nivel del terreno.
Es por esto que las inmediaciones de los aeropuertos son los lugares lógicos para comenzar a corregir el problema.


## Slide 10
Reporte de impactos con fauna
Gráfico 1
Notes: Las siguientes gráficas contiene información de 1990 al 2001 de EUA y nos pueden mostrar un panorama general del problema que representan los impactos de la fauna contra la aviación civil.

Esta gráfica muestra por años que se registraron 39,177 impactos con aves, 983 con mamíferos y 46 con reptiles, haciendo un total de 40,206 impactos con fauna.

## Slide 11
Reporte de impactos con fauna
Gráfico 2
1990-2001
Notes: 
La FAA estableció un formato para el reporte de impactos con la fauna y estos son los resultados:
El 30% fue reportado por pilotos, el 24% por aerolíneas, 19% por control de tránsito aéreo, 13% por restos de fauna silvestre encontrados, 9% por operadores de aeropuertos y 5% por otros.

## Slide 12
Reporte de impactos con fauna por tipo de operador de aeronave
Gráfico 3
1990-2001
Notes: 
De los impactos de fauna por tipo de operadores de aeronave se tiene que:
  83% afectó a aeronaves comerciales
  13% aeronaves de negocios
  4% aeronaves privadas
y menos del 1% aeronaves de gobierno.

## Slide 13
Reporte de impactos con fauna por mes
Gráfico 4
1990-2001
Notes: 
En el análisis de impactos con fauna por mes se tiene que los tres meses con mayor cantidad de eventos con aves ocurrieron en AGO - SEP - OCT y los impactos con mamíferos fueron SEP - OCT - NOV ambos con el 40%.

## Slide 14
Reporte de impactos con fauna por etapas del día
Gráfico 5
1990-2001
Notes: Este es un análisis por las etapas del día para conocer el comportamiento de la fauna 
Como puede observarse aún durante la noche se registró el 27% de impactos con aves y el 63% de impactos con mamíferos.

## Slide 15
Reporte de impactos con fauna por fases de vuelo
Gráfico 6
1990-2001
Aeronave
Notes: 
Aquí observamos que los impactos con aves ocurren en la aproximación con 38% y durante el despegue 20%, ascenso 19% y aterrizaje 16%.
En tanto que con los mamíferos los impactos ocurren en su mayoría sobre la pista, 34% en despegue y 52% durante el aterrizaje.

## Slide 16
Reporte de impactos con fauna por altura respecto al nivel del suelo
Gráfico 7
1990-2001
Notes: Esta gráfica representa los impactos de aves por altura respecto al nivel del terreno. 
El 41% se da sobre la superficie terrestre, el 14% de 1 a 100 pies y va disminuyendo la ocurrencia con la altura.

## Slide 17
Reporte de impactos con fauna
Componentes dañados de la aeronave
Gráfico 8
Mamíferos
Aves
1990-2001
1990-2001
Notes: Aquí vemos un comparativo de los daños causados a los diferentes componentes de las aeronaves, para mamíferos y aves se indica el número de impactos y el número de daños. 
El componente de la aeronave mas dañado por mamíferos es el tren de aterrizaje, por las aves el más golpeado es el radomo y los motores el componente más dañado.

## Slide 18
Reporte de impactos con fauna
Grupos de Mamíferos y Reptiles
Gráfico 9
1990-2001
Aeronaves
dañadas
Notes: Con el código de clasificación de daños de la OACI, se elaboró esta gráfica para mamíferos y reptiles 
Aquí se puede observar que la mayor cantidad de eventos fue con VENADOS con un total de 450 impactos (93.6%), de los cuales resultó que en:
13 casos la aeronave fue destruida
195 casos la aeronave requirió reparación mayor
217 casos daños menores
25 casos sin daños aparentes.

## Slide 19
¿Quienes intervienen en el manejo de la fauna silvestre y el peligro que representa en la aviación civil?.
Notes: Bien, ahora llevemos esto a la práctica 

## Slide 20
Dependencias y Organizaciones que Intervienen en la Administración del Riesgo de Impactos con Fauna en Aeropuertos.
  Autoridad Aeronáutica
  Agricultura, Ganadería y Pesca
  Protección al Ambiente
  Dependencias Estatales
  Aeropuertos
Notes: En este momento en la mayoría de los países de la región, sólo intervienen los aeropuertos.

## Slide 21
PLAN DEL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE QUE REPRESENTA UN RIESGO PARA LA AVIACION
Leyes
Reglamentos
Normas
Procedimientos
Notes: Sin embargo, esta problemática debe ser atendida por el Gobierno Federal a través de las entidades correspondientes para que los operadores de aeropuertos cuenten con un marco regulatorio de actuación. 

## Slide 22
¿Cuales con los pasos a seguir para atender el problema del riesgo de la fauna silvestre en aeropuertos?
Notes: 

## Slide 23
Evaluación de fauna silvestre en los aeropuertos
Plan de manejo de fauna silvestre en aeropuertos
Capacitación y entrenamiento en el manejo de fauna silvestre para el personal de los aeropuertos.
Evaluación de programas de manejo de fauna silvestre en los aeropuertos.
Notes: La propuesta es esta. 
mas ejemplos

## Slide 24
Notes: Un Concord de Air France, ingirió uno o dos gansos canadienses durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional John F. Kennedy el 3 de junio de 1995. El motor resulto inservible.
El piloto de está aeronave NATO equipada con un sistema de alerta y control (Boeing-707 modificado), canceló el despegue después de la ingestión de aves en la base Aérea Aktion en Grecia, en julio de 1996. La nave salió de la pista, sufriendo daño severo.

## Slide 25
Notes: Los operadores aeroportuarios a menudo requieren tomar acciones inmediatas para eliminar el riesgo que representa la fauna silvestre para la aviación al momento que sea detectado.
Este piloto sufrió un descalabro cuando una gaviota penetró a la cabina de su aeronave, poco después del despegue en un aeropuerto de California en noviembre de 1998.

## Slide 26
Notes: Esta cubierta de motor fue dañada por los álabes desprendidos después de que un ganso canadiense fue ingerido durante el despegue de un Boeing-747 en un aeropuerto de Nueva York en 1984.
Un helicóptero Bell Jet Ranger 206-B, se impacto con un zopilote cuando volaba a una altitud de 600 pies. El ave penetró el helicóptero justo por debajo del ala rotatoria.

## Slide 27
Notes: Debe notificarse la intensión de construir o ampliar rellenos sanitarios dentro de las cinco millas (8.2 km.) de un aeropuerto.
Los rellenos sanitarios son sitios más atractivos para la fauna silvestre, especialmente para las gaviotas y los zopilotes. Alrededor de 10,000 gaviotas fueron contadas en 1987 en este relleno de la ciudad de Nueva York.

## Slide 28
Notes: La producción agrícola, como la producción de girasol (izquierda) y los potreros de ganado (derecha), son inherentemente atractivos para una variedad de parvadas de aves y no deben permitirse dentro de las dos millas (3.4 km. ) de un aeropuerto.

## Slide 29
Notes: Este motor de un Boeing-737 sufrió un daño mayor, cuando un pato fue ingerido durante el aterrizaje en un aeropuerto de Maine en noviembre de 1995.
Este motor de un Boeing-747 fue dañado por la ingestión de un buitre después de salir de Nairobi, Kenia, en enero de 1998.

## Slide 30
Notes: Los restos de una ave encontrados dentro de los 200 pies (65 m.) del centro de la pista, son evidencia de un incidente con una aeronave como los de esta gaviota en un aeropuerto de Nueva York en 1991, lo cual puede ser registrado como un impacto con ave.
Un tipo de cubierta vegetal y un régimen de corte pueden establecerse en un aeropuerto para minimizar las poblaciones de roedores y la producción de semillas, insectos y demás forraje para las aves.

## Slide 31
Notes: Todo el personal de un aeropuerto debe estar entrenado para reconocer y reportar al personal encargado de control de fauna silvestre sobre aquellos aspectos que representan un riesgo para la aviación.

## Slide 32
Notes: Este avión Fokker F-28 se impacto con un halcón cola-roja durante la maniobra de aproximación final en un aeropuerto de California

## Slide 33
Notes: Las cercas electrificadas de cinco hilos son unos de los diseños que se pueden utilizar para excluir de los terrenos del aeropuerto a los venados y otros mamíferos mayores.
Los cañones de propano pueden utilizarse como partes de un programa de control de fauna silvestre en los aeropuertos. Sin embargo, las aves se habitúan rápidamente a los estallidos cuando los cañones son utilizados de manera continua y sin la aplicación integrada de otras técnicas de control.

## Slide 34
Notes: Algunos aeropuertos que se encuentran cerca de pantanos, frecuentemente encuentran este tipos de especies en las pistas

## Slide 35
Notes: El aterrizaje de un Learjet 60 en el Aeropuerto municipal de Alabama el 14 de Enero del 2001 chocó con dos venados cola blanca. La aeronave derrapó por la pista provocando una explosión. El piloto y su primer oficial tuvieron serias heridas. El costo para sustituir la aeronave fue de $9.5 millones.

## Slide 36
Notes: Cuando la fauna y los aviones comparten el mismo espacio, siempre existe un riesgo de impacto. Para minimizar este riesgo, el manejo de los aeropuertos debe realizarse de manera que resulte lo menos atractivo posible para las aves. El uso integrado de varias estrategias de control ofrece la máxima efectividad en el largo plazo y la posibilidad de responder inmediatamente ante una situación de alto riesgo, a la vez que minimiza la necesidad de utilizar métodos de control letal.

## Slide 37
Notes: Como en muchos otros casos, la FAA tiene un buen avance en este tema y en su página WEB puede encontrar el manual de MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN AEROPUERTOS, traducido al español por ASA - MEXICO y en el cual se pueden apoyar para encontrar soluciones.

## Slide 38
Conferencia NAM/CAR/SAM
Seguridad e Incursiones en Pistas
Muchas
Gracias
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Dirección General Adjunta Corporativa de Aeropuertos
Subdirección de la Red ASA
Gerencia de Reglamentación y Normatividad
Notes: Muchas Gracias

## Slide 39
Conferencia NAM/CAR/SAM
Seguridad e Incursiones en Pistas
Peligros de la Fauna en Aeropuertos
22 – 25 octubre 2002
Cd. De México
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Dirección General Adjunta Corporativa de Aeropuertos
Subdirección de la Red ASA
Gerencia de Reglamentación y Normatividad
Notes: Fin