## Slide 1: Red de Comunicaciones Fijas Regional Tecnologías de Redes
Luis Alejos
Administrador de la REDDIG
Lima, Perú - Marzo 2011

## Slide 2
Cobertura geográfica

## Slide 3: Topología de la red
Malla (Mesh)
Estrella (Star)
Anillo (Ring)
Híbrida (Hybrid)
Determinada por los requerimientos de comunicaciones de los nodos de la red

## Slide 4: Medios de transmisión
Satélite
Terrestre
Mixto
Criterios técnicos, económicos y de administración determinan el medio más conveniente a emplear:

## Slide 5: Tecnologías Terrestres
Medios comúnmente usados en redes terrestres:
  Par trenzado de cobre (DSL)
  Cable coaxial (CATV)
  Radio Microondas (P-P, LMDS, WiMax)
  Fibra óptica (Broadband Trunk)

## Slide 6: Tecnologías Terrestres
Los primeros tres medios son principalmente empleados para el acceso local, también denominado como acceso de la ‘última milla’ (last mile) a una red. En algunos casos se emplea también acceso com fibra.
El cable de fibra óptica es comúnmente empleado como medio de transporte de alta capacidad sirviendo como columna vertebral de transmisión (backbone) de una red.

## Slide 7: Tecnologías Terrestres
El establecimiento de una red terrestre regional implica el uso del medio de fibra óptica como ‘backbone’ para conectar a los nodos de la red.
El arrendamiento o compra de capacidad en ‘fibra oscura’ (sin modulación o transmisión sobre fibra) a los operadores internacionales no sería viable por el costo en inversión de equipos de transmisión versus capacidad.
El arrendamiento de circuitos ‘clear channel’ (sin protocolo) sobre fibra no está siendo ofrecido por los operadores públicos internacionales.

## Slide 8: Tecnologías Terrestres
Por otro lado, las velocidades de acceso a Internet en los últimos años se ha venido incrementando y por el contrario los costos de acceso han venido disminuyendo. Parámetros a tener en cuenta para la evaluación del servicio de acceso a Internet:
      Retardo o latencia
      Velocidades mínimas upload/download
      Valor de ‘oversubscription’ (1:N)

## Slide 9: Tecnologías Terrestres
Redes Privadas
Siguiendo lo anterior, la implementación de una red privada terrestre regional estaría basada en el servicio y tecnología de un operador público regional para redes privadas.
Tecnologías más empleadas por los operadores de telecomunicaciones:
    MPLS (MultiProtocol Label Switching)
    VPN (Virtual Private Network)

## Slide 10: Tecnologías Terrestres
M P L S
Integra enrutamiento, conmutación de paquetes y transporte mediante el etiquetado (labeled) de los paquetes de datos.
Diseñado para soportar encapsulamiento de diferentes protocolos de red.
El envío (forward) de paquetes está basado en la información etiqueta (label) la cual contiene la dirección destino así como CoS y QoS
No se examina el contenido de los paquetes

## Slide 11: Tecnologías Terrestres
M P L S
Capa 2 ½
Cisco

## Slide 12: Tecnologías Terrestres
M P L S
Alcatel-Lucent

## Slide 13: Tecnologías Terrestres
M P L S
Aplicaciones principales:
  Unicast/Multicast IP Routing
  Traffic Engineering (TE) para análisis tráfico
  Quality of Service (QoS)
  VPN (Virtual Private Network)
  Conectividad (Tunneling) de Capa 2: FR, HDLC/PPP, Ethernet

## Slide 14: Tecnologías Terrestres
V P N
Basado en establecimiento de ‘túneles’ (tunnels) para crear ‘canales’ virtuales.
Protegido con técnicas de encriptación empleando protocolos de seguridad como IPSec (Internet Protocol Security) ó SSL
Puede implementarse sobre redes públicas:
        MPLS, ó
        Internet

## Slide 15: Tecnología Satelital
a) De acuerdo al dominio:
  FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  TDMA (Time Division Multiple Access)
  CDMA (Code Division Multiple Access/SS)
b) De acuerdo al tipo de asignación:
  PAMA (Permanent Assignment Multiple Access)
  DAMA (Demand Assignment Multiple Access)
Acceso al satélite

## Slide 16: Tecnología Satelital
Acceso al satélite

## Slide 17: Tecnología Satelital
En base a los tipos de acceso descritos se obtienen
esquemas combinados como FDMA – TDMA / DAMA
el cual es empleado en la REDDIG.
FDMA ó MF, porque se emplean varias portadoras en diferentes frecuencias
TDMA, porque cada portadora tiene ‘slots’ que se acceden en el dominio del tiempo
DAMA ó BoD, porque cada ‘slot’ es asignado por demanda. También puede emplearse PAMA
Acceso al satélite

## Slide 18: Tecnología Satelital
También se clasifican los accesos de acuerdo al tipo
de salida (Outbound) / entrada (Inbound) del Nodo.
TDM / TDMA en la salida se emplea multiplexaje
en el tiempo hacia todos los nodos de la red y en la entrada se tiene acceso múltiple de algunos nodos
TDMA / TDMA tanto en la salida como en la entrada se tiene acceso múltiple hacia o desde los nodos que requieren establecer comunicación
Acceso al satélite

## Slide 19: Tecnología Satelital
Técnicas de Modulación
La principal función de la modulación es transformar la ‘información’ (IR) en una señal de radio para transmisión y junto con la codificación determinar el ancho de banda (BW) a ocupar en el satélite.

## Slide 20: Tecnología Satelital
Esquemas de Modulación
BPSK Bi-Phase Shift Keying
1 bit por símbolo
QPSK Quadri-Phase Shift Keying
2 bits por símbolo
8PSK Octal-Phase Shift Keying
3 bits por símbolo
16QAM 16 Quadrature Amplitude Modulation
4 bits por símbolo

## Slide 21: Tecnología Satelital
Codificación y Corrección de Errores
La codificación está directamente asociada a técnicas de corrección de errores las cuales son esenciales en las comunicaciones satelitales debido principalmente a la potencia limitada de los satélites y al bajo nivel de C/N que llega a la estación receptora.
La codificación FEC (Forward Error Correction) es un sistema de control de errores que añade en la transmisión una redundancia ‘artificial’ a un tren de datos para corregir en la recepción errores originados por el medio, ruido e interferencias.

## Slide 22: Tecnología Satelital
Codificación y Corrección de Errores
Tipos de codificación FEC
    Algebraic ó Block Coding
    Convolutional Coding (con Sequential y Viterbi decoding)
    Concatenated Coding, combina esquemas de codificación: Block + Convolutional.
    Turbo Coding, entre los más eficientes en la actualidad junto con LDPC

## Slide 23: Tecnología Satelital
Codificación y Corrección de Errores

## Slide 24: Tecnología Satelital
Codificación y Corrección de Errores
Tipos de codificación FEC
    LDPC (Low Density Parity Check), código lineal de corrección de errores de alta eficiencia empleado en el estándar DVB-S2
    Adaptive Coding, permite adaptación flexible de los parámetros de transmisión a las condiciones de la recepción (Ejm.: ‘fading’). Empleado en el estándar DVB-S2

## Slide 25: Tecnología Satelital
Codificación y Corrección de Errores
FEC Rates:
Entre los más usados se tienen:
Convolutional (Viterbi): 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Reed Solomon (RS): 188/204, 216/236
Turbo: 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
LDPC: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

## Slide 26: Tecnología Satelital
Information Rate
Fórmula general:
IR = SR x m x FEC x (1- OH)
IR = Information Rate
SR= Symbol Rate = Baud Rate
m = Modulation Factor BPSK=1, QPSK=2, 8PSK=3, 16QAM=4
FEC= (Turbo Code Rate) ó (Viterbi Rate x RS Rate)
OH = TDMA OverHead incluyendo guard bands

## Slide 27: Tecnología Satelital
IR , m&FEC, Eb/No, Power, Bandwidth
Modulation and FEC rate and FEC coding method | Minimum threshold Eb/No (BER=10E-8) | Information rate bit/s | Symbol rate. per information bit rate (*) | Occupied bandwidth Hz at -10 dB points. 1.19 times the symbol rate | Allocated bandwidth Hz (suggested carrier to carrier spacing) 1.35 times the symbol rate
QPSK 1/2 rate FEC Viterbi | 7.2 dB | 1 | 1 | 1.19 | 1.35
QPSK 1/2 rate FEC Vit&RS | 4.9 dB | 1 | 1.092 | 1.30 | 1.475
QPSK 21/44 FEC Turbo | 3.1 dB | 1 | 1.048 | 1.246 | 1.414
QPSK 3/4 rate FEC Turbo | 4.3 dB | 1 | 0.667 | 0.793 | 0.9
QPSK 7/8 FEC Turbo | 4.4 dB | 1 | 0.571 | 0.68 | 0.77
8-PSK 3/4 rate FEC Turbo | 6.7 dB | 1 | 0.444 | 0.53 | 0.6
16-QAM 3/4 rate FEC Turbo | 8.1 dB | 1 | 0.333 | 0.397 | 0.536
16-QAM 7/8 rate FEC Turbo | 8.2 dB | 1 | 0.286 | 0.340 | 0.386
(*) No incluye OH

## Slide 28: Tecnología Satelital
IR , m&FEC, Eb/No, Power, Bandwidth
Consideraciones en la selección del tipo de modulación, FEC y del SR:
D/L EIRP y G/T (satélite) en cada nodo de la red.
Eb/No requerido en condiciones operativas (incluyendo atenuación por lluvia)
E/S EIRP requerido en cada nodo de la red
Cumplimiento de BW(sat) < = D/L(sat)