## Slide 1: SESION 1 PLAN REGIONAL DE RADIOAYUDAS A LA NAVEGACION
PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION PARA LA REGIÓN SAM
ONOFRIO SMARRELLI
ESPECIALISTA REGIONAL CNS
OFICINA SUDAMERICANA DE LA OACI LIMA PERU
OSMARRELLI@LIMA.ICAO.INT
TLF 511 6118686

## Slide 2: CONTENIDO
OBJETIVO
PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
ENMIENDAS SARPS DE NAVEGACION ANEXO 10
BANDA DE FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIO NAVEGACION
ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
IMPLANTACION DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN EN LA REGION SAM
CONCLUSIONES

## Slide 3: OBJETIVO
ESTA PRESENTACION TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR INFORMACION SOBRE ASPECTOS DE PLANIFICACION E IMPLANTACION DE SISTEMAS DE NAVEGACION EN LA REGION SAM COMO SEGUIMIENTO AL PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM, LAS CONCLUSIONES DEL GREPECAS Y DEL PLAN DE IMPLANTACION DE NAVEGACION AEREA BASADO EN EL RENDIMIENTO EN LA REGION SAM

## Slide 4: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
LOS PLANES DE NAVEGACION AEREA EXPONEN DETALLADAMENTE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL DENTRO DE UNA ZONA DETERMINADA.
ESOS PLANES CONTIENEN RECOMENDACIONES QUE LOS GOBIERNOS PUEDEN SEGUIR AL PROGRAMAR EL SUMINISTRO DE SUS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA, CON LA SEGURIDAD DE QUE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PREVISTOS DE CONFORMIDAD CON EL PLAN FORMARAN CON LOS DE LOS DEMÁS ESTADOS UN SISTEMA INTEGRAL APROPIADO PARA EL FUTURO PREVISIBLE.
EL 26 DE FEBRERO DE 1997, EL CONSEJO DE LA OACI DECIDIO QUE LOS PLANES REGIONALES DE NAVEGACION AEREA (ANP) SE PUBLICARAN EN DOS VOLUMENES: UN ANP BASICO Y UN DOCUMENTO SOBRE INSTALACIONES Y SERVICIOS (FASID) PARA LAS REGIONES CAR/SAM EL PLAN DE NAVEGACION AEREA ES EL DOCUMENTO 8733.
EL ANP BASICO CONTIENE LOS ELEMENTOS ESTABLES DEL PLAN, TALES COMO:
LA ZONA GEOGRAFICA CONSTITUIDA POR LAS REGIONES DE INFORMACION DE VUELO (FIR) COMPRENDIDAS EN EL PLAN.
LOS REQUISITOS OPERACIONALES BASICOS Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN (BORPC) .
LAS ORIENTACIONES DE PLANIFICACION Y EJECUCION FORMULADAS PARA LA REGION MEDIANTE RECOMENDACIONES DE LAS REUNIONES REGIONALES DE NAVEGACION AEREA .

## Slide 5: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
EL FASID CONTIENE LOS TEXTOS MAS DINAMICOS DEL PLAN, CONSTITUIDOS POR LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL DENTRO DE LA ZONA ESPECIFICADA
EL ANP BASICO Y EL FASID SON EXAMINADOS CONTINUAMENTE POR EL GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS), PARA CUMPLIR, ENTRE OTRAS COSAS, CON LOS REQUISITOS DEL PLAN MUNDIAL DE NAVEGACION AEREA (DOCUMENTO 9750)
CADA ESTADO CONTRATANTE ES RESPONSABLE DEL SUMINISTRO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN SU TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CONVENIO. EL CONSEJO HA RECOMENDADO QUE ESTAS INSTALACIONES Y SERVICIOS INCLUYAN LOS ESPECIFICADOS EN LOS PLANES DE NAVEGACION AEREA

## Slide 6: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
SISTEMAS DE NAVEGACION
PARTE I, ANP BASICO
REQUISITOS OPERACIONALES BASICOS Y CRITERIOS DE PLANIFICACION (BORPC)
OPERACIONES DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL
AYUDAS EN RUTAS ( VOR/DME, GNSS )
AYUDAS AREA TERMINAL (GNSS, VOR/DME)
AYUDAS NO VISUALES PARA LA APROXIMACION FINAL Y EL ATERRIZAJE
  DEBERÁN CUMPLIR DISPOSICIONES GENERALES ESPECIFICADAS ANEXO 10 , VOLUMEN I , 2.1 Y ADJUNTO B, VOLUMEN I
  CARACTERÍISTICAS AERODINAMICAS Y DE MANIOBRAS DE LAS AERONAVES
  APROXIMACION ORDINARIAS CON PILOTO AUTOMATICO
PROCEDIMIENTOS PARA APROXIMACIONES POR INSTRUMENTOS QUE NO SON DE PRECISIÓN
Notes: Ayudas en ruta
63.Las ayudas en ruta que han de recomendarse deberían proporcionar ayuda para la navegación que permita la navegación en ruta, con la precisión requerida, en la red de rutas acordada de los servicios de tránsito aéreo.
64.Se prevé que el GNSS permitirá finalmente satis-facer todos los requisitos para la navegación en ruta. En la planificación de otras ayudas en ruta debería tenerse en cuenta la necesidad de una transición gradual al uso del GNSS en lugar de las ayudas para la navegación en ruta basadas en tierra. Hasta la implantación del GNSS, deberían instalarse VOR complementados con DME en la medida necesaria, como ayuda primaria para ese fin.
65.Para fines de planificación, cuando se utilice VOR, complementado de ser necesario con un DME, debería considerarse un valor total de error de navegación del VOR de ±5 (95% de probabilidad). Sin embargo, el valor específico del error de la señal del radial VOR para instalaciones/radiales individuales, debería obtenerse por medio de verificación en vuelo, y si estos valores exceden de ±3, deberían tomarse las precauciones apropiadas con respecto a las rutas en cuestión.
66.Siguen facilitándose las radioayudas apropiadas para la navegación de larga distancia cuando se precisan.
Ayudas de área terminal
67.Se prevé que el GNSS permitirá finalmente satis-facer todos los requisitos para la navegación en el área terminal. En la planificación de otras ayudas en el área terminal debería tenerse en cuenta la necesidad de una transición gradual al uso del GNSS en lugar de las ayudas para la navegación de área terminal basadas en tierra.
68.Las ayudas de área terminal que han de recomen-darse deberían permitir la navegación de forma que la aproximación, la espera y la salida se lleven a cabo con la precisión requerida. Cuando el VOR se utilice como la ayuda primaria, debería estar emplazado de tal forma que permita la aproximación y los procedimientos de control de tránsito aéreo más eficaces, y proporcione al piloto la máxima ayuda para ajustarse a los circuitos requeridos. Siempre que sea posible, los VOR deberían emplazarse y utilizarse de forma que sirvan de guía tanto para la navegación en ruta como para la navegación terminal, incluida la espera. Cuando no es posible facilitar VOR para la espera, pueden utilizarse NDB con este fin. Debería tenerse en cuenta la posibilidad de emplazar DME en el mismo lugar que los VOR, siempre que sea preciso a fin de asegurar la flexibilidad necesaria del ATC para encaminar el tránsito aéreo en determinada TMA y cuando el mejoramiento de la precisión de la nave-gación sea un prerrequisito para contar con dicha flexibilidad.
Ayudas no visuales para la aproximación
final y el aterrizaje
69.Las ayudas no visuales normalizadas de la OACI para la aproximación final y el aterrizaje, utilizadas en apoyo de las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión, cumplirán con las disposiciones generales el Anexo 10, Volumen I, 2.1, y su introducción y aplicación deberán estar acordes con la estrategia contenida en el Adjunto B del Volumen I.
70.Al planificar la necesidad de instalar ayudas para la aproximación final y el aterrizaje, debería considerarse cada aeródromo en relación con su tránsito, sus condiciones meteorológicas y otros aspectos de su entorno. Además, también deberían tenerse en cuenta los dos aspectos siguientes, al determinar los requisitos específicos:
a) Las características aerodinámicas y de maniobra de las aeronaves. Los aviones turborreactores necesitan una guía de trayectoria de aproximación de precisión durante la aproximación y el aterrizaje, con independencia de las condiciones meteorológicas. Debería proporcionarse esta guía en las pistas destinadas a ser utilizadas por estos aviones, del modo siguiente:
1) En una pista con tránsito de importancia, las instala-ciones deberían ser una ayuda no visual normalizada de la OACI para la aproximación final y el aterrizaje, complementada por un sistema visual indicador de pendiente de aproximación. El hecho de que no pueda instalarse una ayuda no visual normalizada inicial-mente, no debería demorar la instalación del sistema visual indicador de pendiente de aproximación; y
2) En una pista sin tránsito de importancia, las instala-ciones deberían incluir, como mínimo, un sistema visual indicador de pendiente de aproximación.
b) Las aproximaciones ordinarias con piloto automático. Cuando haya que realizar aproximaciones con piloto automático con carácter rutinario, debería proporcionarse una ayuda no visual normalizada de la OACI para la aproximación final y el aterrizaje, es decir, ILS o MLS, apropiada para el tipo de operaciones que se prevea realizar en el aeródromo. Si se trata de una insta-lación ILS de Categoría I, debería tener una calidad de señal de Categoría II, sin tener que satisfacer necesa-riamente los correspondientes criterios de confiabilidad y disponibilidad en cuanto a equipo de reserva y tiempos de conexión automática de la Categoría II, pero debería ajustarse y mantenerse con el mayor cuidado y la mayor precisión posibles, y sus características de rendimiento deberían publicarse en las AIP o en otros documentos apropiados.
Procedimientos para aproximaciones por
instrumentos que no sean de precisión
71.Los procedimientos para aproximaciones por instrumentos que no sean de precisión pueden basarse en ayudas distintas a las ayudas no visuales normalizadas (véase 69) que deberían también apoyar las SID y STAR. Dichos procedimientos deberían construirse siempre que sea posible de conformidad con el concepto de aproximación estabilizada; prever una trayectoria de planeo de aproxi-mación final de 3; eliminar las aproximaciones con escalón de descenso; y proporcionar un punto de referencia de aproximación final.
72.Debería tenerse particularmente en cuenta lo indicado en 71 en el diseño de procedimientos para aproxi-maciones por instrumentos que no sean de precisión destinados a ser utilizados con el GNSS que deberían también apoyar las SID y STAR.
Aviación general internacional
Ayudas de corta distancia
73.Deberían proporcionarse ayudas apropiadas, tales como el GNSS, para la navegación de corta distancia para servir a los aeródromos adicionales a que se refiere el párrafo 22, en los casos en que la densidad de tránsito y las condiciones meteorológicas lo justifiquen, teniendo debida-mente en cuenta el equipo de a bordo de las aeronaves. Estas ayudas deberían ubicarse, según convenga, de modo que permitan efectuar aproximaciones por instrumentos.
Ensayos en vuelo de las ayudas visuales
y no visuales para la navegación
74.Debería recomendarse que se hagan arreglos cooperativos para los ensayos en vuelo de las ayudas visuales y no visuales para la navegación (Anexo 10, Volumen I, Capítulo 2, 2.7) cuando sea imposible o antieconómico llevar a cabo nacionalmente los ensayos en vuelo.
VIGILANCIA
75.Los sistemas de vigilancia deberían proporcionar un apoyo adecuado a la ATM y satisfacer las necesidades de ésta. Se considera que una tabla de instalaciones y servicios radar, junto con la carta correspondiente, constituye un instrumento útil de planificación e implantación de los sistemas de vigilancia, incluso la vigilancia dependiente automática (ADS).
76.Deberían proporcionarse servicios de vigilancia como parte integrante del control de tránsito aéreo cuando sean viables y convenientes o cuando sean necesarios en interés de la seguridad, de la eficiencia y de la economía de las operaciones, particularmente en aquellas áreas donde la densidad de tránsito o la multiplicidad o complejidad de las rutas ATS ocasionen restricciones. El radar primario o secundario de vigilancia son sistemas que cabría utilizar para cumplir este requisito. Cuando la tecnología lo permita y a condición de mantenerse el nivel de seguridad requerido, la vigilancia dependiente automática (ADS) podría utilizarse en el espacio aéreo en que no se disponga de vigilancia mediante radar.
77.También debería preverse la utilización de sistemas de vigilancia para supervisar el tránsito aéreo e identificar las aeronaves civiles en zonas en que de otra forma podrían ser interceptadas.
Nota.— Este requisito no constituye una justificación ni un requisito operacional para la instalación de nuevos radares. Como las interceptaciones sólo se producirían normalmente bajo la existencia de un control radar militar, esto debería interpretarse como un requisito de que un Estado haga mejor uso de las medidas existentes y perfec-cione la coordinación civil/militar.
Las ayudas no visuales normalizadas de la OACI para la aproximación final y aterrizaje utilizadas en apoyo de las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión cumplirá con lo especificado en el Anexo 10 Volumen I 2.1 y su introducción y aplicación deberian estar de acorde con la estrategia contenida en el adjunto B del volumen I.

## Slide 7: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
AVIACIÓN GENERAL INTERNACIONAL
DEBERIA PROVEERSE AYUDAS APROPIADAS COMO GNSS PARA NAVEGACION CORTA DISTANCIA
ENSAYOS EN VUELO DE LAS AYUDAS VISUALES Y NO VISUALES PARA LA NAVEGACION
DEBERIA RECOMENDARSE QUE SE HAGAN ARREGLOS COOPERATIVOS PARA LOS ENSAYOS EN VUELO DE LAS AYUDAS VISUALES Y NO VISUALES (ANEXO 10, VOLUMEN I, CAPÍTULO 2, 2.7) CUANDO SEA IMPOSIBLE O ANTIECONOMICO LLEVAR A CABO NACIONALMENTE LOS ENSAYOS EN VUELO
SISTEMAS DE NAVEGACION
PARTE I, ANP BASICO
REQUISITOS OPERACIONALES BASICOSY CRITERIOS DE PLANIFICACION (BORPC)
Notes: Ayudas de corta distancia
73.Deberían proporcionarse ayudas apropiadas, tales como el GNSS, para la navegación de corta distancia para servir a los aeródromos adicionales a que se refiere el párrafo 22, en los casos en que la densidad de tránsito y las condiciones meteorológicas lo justifiquen, teniendo debida-mente en cuenta el equipo de a bordo de las aeronaves. Estas ayudas deberían ubicarse, según convenga, de modo que permitan efectuar aproximaciones por instrumentos.

## Slide 8: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
NDB
DEBERIA IMPLANTARSE UN NDB ALLI DONDE NO SEA POSIBLE SUMINISTRAR UN VOR.
LOS TEXTOS DE ORIENTACION CORRESPONDIENTES AL NDB FIGURAN EN EL ANEXO 10, VOLUMEN I, ADJUNTO C, SECCIÓN 6
VOR
VOR SITUADOS EN LAS REGIONES CAR/SAM REQUERIDOS PARA PRESTAR SERVICIOS A LOS VUELOS HASTA EL FL 450 DEBERIA UTILIZARSE EL CRITERIO DE SEPARACION GEOGRAFICA DE 550 NM PARA LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS CO‑CANAL Y DE 220 NM PARA ASIGNACION DE FRECUENCIAS A CANAL ADYACENTE.
CUANDO SE OBSERVA CONGESTION DE INSTALACIONES VOR, DEBE PRESTARSE ATENCION A REDUCIR EL VOLUMEN DE SERVICIOS HASTA EL LIMITE REALMENTE REQUERIDO PARA LAS OPERACIONES. EN TALES CASOS, LOS VOLUMENES REDUCIDOS DE SERVICIO Y LAS SEPARACIONES GEOGRAFICAS APLICADAS SERAN LOS SIGUIENTES:
Clase de instalación | Volumen del espacio aéreo con protección de frecuencias | Separación mínima co-canal | Separación mínima de canal adyacente
Terminal | Radio de 25 NM (46 km) hasta (3 658 m) 12 000 ft por encima del nivel medio del mar (MSL) | 130 NM (241 km) | 30 NM (56 km)
Baja | Radio de 40 NM (74 km) hasta (5 486 m) 18 000 ft MSL | 185 NM (343 km) | 50 NM (83 km)
Alta | Radio de 130 NM (241 km) hasta (13 716 m) 45 000 ft MSL | 390 NM (722 km) | 150 NM (275 km)
SISTEMA DE NAVEGACION
PARTE IV, ANP BASICO
PRINCIPIOS DE PLANIFICACION DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION AERONAUTICA

## Slide 9: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
AYUDAS NO VISUALES PARA LA APROXIMACION FINAL Y EL ATERRIZAJE
LA SEPARACION GEOGRAFICA MINIMA ENTRE INSTALACIONES ILS SERÍA DE 175 NM PARA CO‑CANAL Y DE 45 NM PARA CANAL ADYACENTE. EN EL ANEXO 10, VOLUMEN I, ADJUNTO C, 2.6 SE PRESENTAN TEXTOS DE ORIENTACION SOBRE ESTE ASUNTO.
DME
EN EL CASO DE LA MAYORIA DE LAS INSTALACIONES DME QUE FUNCIONAN EN ASOCIACION CON LOS VOR, SON IGUALMENTE APLICABLES LOS MISMOS CRITERIOS DE SEPARACIÓN GEOGRÁFICA ESTABLECIDOS PARA EL VOR. EN EL ANEXO 10, VOLUMEN I, ADJUNTO C, 7.1.7 FIGURAN LOS TEXTOS DE ORIENTACIÓN SOBRE CRITERIOS DE SEPA-RACIÓN GEOGRÁFICA PARA DISTINTOS TIPOS DE DME.
DIRECTRICES PARA LA TRANSICION A LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR SATELITE
PARTE IV, ANP BASICO
PRINCIPIOS DE PLANIFICACION DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION AERONAUTICA
SISTEMAS DE NAVEGACION

## Slide 10: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
PARTE IV, ANP BASICO
MANTENIMIENTO DE LA LISTA COM NUM. 1 DE LA OACI LISTA DE INSTALACIONES QUE OPERAN EN LA BANDA LF/MF DE FRECUENCIAS (190 1 750 KHZ) Y LISTA COM NÚM. 2 DE LA OACI REGISTRO DE LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS VHF A LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION VOR E ILS EN EL CARIBE Y SUDAMÉRICA [CAR/SAM/3, Rec. 10/3]
ENSAYOS EN VUELO DE LAS RADIO AYUDAS PARA LA NAVEGACION [CAR/SAM/3, Rec. 10/4]
a) HACER TODO LO POSIBLE PARA MANTENER EN PERMANENTE ESTADO OPERATIVO SUS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION;
b) HACER PERIODICAMENTE ENSAYOS EN VUELO DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ANEXO 10 Y EN LOS INTERVALOS QUE SE INDICAN EN EL DOC 8071 DE LA OACI; Y
C) SER EXHORTADOS A CONCERTAR ACUERDOS BILATERALES O MULTI-LATERALES PARA COMPARTIR LA CAPACIDAD DE EFECTUAR ENSAYOS EN VUELO.
CESE DEL USO DE LA BANDA 1 559 1 610 MHZ ATRIBUIDAS AL RNSS) POR PARTE DE LOS SERVICIOS FIJOS [CAR/SAM/3, Rec. 10/6]
SISTEMAS DE NAVEGACION
Notes: General
29.The aeronautical radio navigation plan comprises all facilities that provide navigation support to en-route, terminal, approach, landing and surface movement operations.
30.The growing number of modern aircraft equipped with area navigation (RNAV) and the increasing emphasis on required navigation performance (RNP) result in more flexible route selection and less dependence on any particular type of navigation system. Nevertheless, every single radio navigation facility must operate in strict conformance with the applicable standards.
31.It is foreseen that the provision of radio navigation services will gradually change from a ground-based to a satellite-based system. The global navigation satellite system (GNSS) is the generic term used for the satellite-based aeronautical radio navigation system. Existing and/or emerging navigation satellite constellations and their associated satellite-based, aircraft-based and ground-based augmentation systems (SBAS, ABAS and GBAS, respect-ively) all form elements of the GNSS.
Planning principles for radio navigation aids
[CAR/SAM/3, Rec. 10/1]
32.States, in planning the implementation of radio navigation services, should consider the principles shown in Attachment A.
Maintenance of ICAO COM List No. 1 List of
Facilities Operating on Frequencies in the LF/MF
Band (190  1 750 kHz) and ICAO COM List No. 2
Record of VHF Frequencies Assignments to
Caribbean and South American VOR and
ILS Radio Navigation Aids
[CAR/SAM/3, Rec. 10/3]
33.States:
a) in order to support the frequency management functions of the ICAO Regional Offices (including the publication of the COM Lists Nos. 1 and 2), should notify the relevant Regional Office of all changes to their frequency assignments; and
b) should release any assigned frequency which is not included in firm plans for operational use in the near future and notify accordingly the relevant ICAO Regional Office.
Flight testing of radio navigation aids
[CAR/SAM/3, Rec. 10/4]
34.States should:
a) make every effort to maintain their radio navigation aids operational at all times;
b) perform flight test of navigation aids periodically in accordance with Annex 10 requirements and at intervals indicated in ICAO Doc 8071; and
c) be encouraged to establish bilateral and/or multilateral agreements on sharing of flight test capabilities.
Termination of the use of the band 1 559  1 610 MHz
(allocated to the RNSS) by fixed services
[CAR/SAM/3, Rec. 10/6]
35.Considering the incompatibility of sharing of the band 1 559  1 610 MHz allocated to the RNSS with the fixed services, States should coordinate with the corres­ponding national frequency management authority in order to:
a) determine if any fixed service stations operate in the band 1 559  1 610 MHz and, if so, either cease their operation or relocate them to other fixed-service bands before GNSS‑based operations are approved; and
b) establish plans to avoid any future implementation of fixed service stations to operate in the band 1 559  1 610 MHz.
Navigation systems implementation
and regional timelines
36.It is intended to include regional timelines for navigation systems implementation when planning material is sufficiently mature.

## Slide 11: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
FASID
ESTA PARTE CONTIENE INFORMACION SOBRE LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS QUE DEBEN PROPORCIONARSE PARA SATISFACER LOS REQUISITOS BASICOS DEL PLAN Y CORRESPONDEN A LOS QUE SE HAN CONVENIDO ENTRE LOS ESTADOS PROVEEDORES Y USUARIOS INTERESADOS. DICHO ACUERDO INDICA UN COMPROMISO DE LOS ESTADOS INTERESADOS EN APLICAR LOS REQUISITOS EN CUESTION. ESTE ELEMENTO DEL FASID, JUNTO CON EL ANP CAR/SAM, ES OBJETO DE REVISIÓN CONSTANTE POR EL GREPECAS DE CONFORMIDAD CON SU PROGRAMA DE GESTION, EN CONSULTA CON LOS ESTADOS USUARIOS Y PROVEEDORES Y CON LA ASISTENCIA DE LAS OFICINAS NORTEAMERICA, CENTROAMERICA Y CARIBE (NACC) Y SUDAMERICA (SAM) DE LA OACI.
LA TABLA CNS 3 CONTIENE LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS DE RADIO AYUDAS. ESTA TABLA FUE ENMENDADA A MEDIADOS DEL 2009. INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA MISMA SE ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB WWW.LIMA.ICAO.INT (DOCUMENTACIÓN).

## Slide 12: PLAN DE NAVEGACION AEREA EN LAS REGIONES CAR/SAM
SISTEMAS DE RADIOAYUDAS - TABLA CNS 3 FASID

## Slide 13: ENMIENDAS SARPS SOBRE NAVEGACION
ENMIENDA 84 AL ANEXO 10, VOLUMEN I (NOVIEMBRE 2009)
ACTUALIZA Y REORGANIZA MATERIAL DE PROVISION GENERAL DE RADIO AYUDAS
ENMIENDA PROVISION OBSOLETA O AMBIGUA PARA LOS ILS
ENMIENDA PROVISION OBSOLETA O AMBIGUA PARA LOS VORs
BORRA MATERIAL SOBRE ENSAYOS PARA NDB , EL CUAL DUPLICA MATERIAL EXISTENTE CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 8071,MANUAL DE ENSAYO DE RADIO AYUDAS A LA NAVEGACION
REFLEJA LOS RESULTADOS DE LA REVISION DE LOS ASPECTOS DME IDENTIFICADOS EN LAS RECOMENDACIONES 6/14 Y 6/15 DE LA ONCEAVA CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA
ACTUALIZA LOS ESTANDARD DE PRECISION A LA LUZ DE LA PERFORMANCE ACTUAL DE LOS DME Y CLARIFICA Y SIMPLIFICA EL MATERIAL EXISTENTE
DIRECCIONA POTENCIALES ASPECTOS DE SEGURIDAD IDENTIFICADOS EN EL CURSO DE LA CERTIFICACION DE LOS MLS CAT III

## Slide 14: ENMIENDAS SARPS SOBRE NAVEGACION
ENMIENDA 85 AL ANEXO 10, VOLUMEN I (NOVIEMBRE 2010)
MEJORAS DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL DEL LOCALIZADOR DEL ILS EN AERODROMOS DONDE LAS REFLEXIONES DE EDIFICACIONES Y TERRENOS CAUSA INTERFERENCIA DE LA SEÑAL REFLEJADA EN LA SEÑAL DESEADA
EXTENSION A LA OPERACION DE APROXIMACION GNSS CATEGORIA I (“LPV 200”)
EVOLUCION DEL GLONASS
ENMIENDA 86 AL ANEXO 10, VOLUMEN I (NOVIEMBRE 2011)
CAMBIOS GBAS REFLEJANDO LA EXPERIENCIA INICIAL GANADA DE LA IMPLANTACION
TECNICA EN MARCHA DEL GBAS CAT I TOMANDO EN CUENTA COMPATIBILIDAD POSTERIOR CON RESPECTO A LOS SISTEMAS EXISTENTES

## Slide 15: ENMIENDAS SARPS SOBRE NAVEGACION
ENMIENDA 87 (APLICABLE NOVIEMBRE 2012)
CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE POTENCIA DE RECEPCION DE SEÑAL
INTRODUCCION DE DOS NUEVOS PROVEEDORES SBAS
CAMBIOS EN LA CODIFICACION EN EL NUMERO DE CAMPO DE PISTA EN EL SEGMENTO DE APROXIMACION FINAL (FAS) DEL BLOQUE DE DATOS
CAMBIOS EN LOS REQUERIMIENTOS DE POTENCIA DEL GNSS
TRABAJOS EN PROGRESOS DEL NSP
DESARROLLO DE SARPS DE NUEVAS CONSTELACIONES /SEÑALES
DESARROLLO DE DOCUMENTOS PARA LA AN 12 (ROADMAP DE NAVEGACION)
OPERACION MULTICONSTELACION
NUEVA EDICION DEL 9849
MANTENIMIENTO DE LOS SARPS EXISTENTES DE LAS RADIO AYUDAS CONVENCIONALES
MANTENIMIENTO DEL DOCUMENTO 8071

## Slide 16: BANDA DE FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIO NAVEGACION
BANDA | SERVICIO | UTILIZACION AERONAUTICA | POLITICA DE LA OACI
130- 535KHZ | SRNA | NDB/Localizador | Necesidades aeronáuticas en esta banda se pueden reducir a medida se implante el GNSS Las atribuciones actuales deben ser protegidas mientras no s retiren todos los NDBs Atribución de 15khz en parte de la banda¦ 415-526.5Khz al servicio de radioaficionado a titulo secundario (CMR 2012 1.23 Agenda)
74.8-75.2Mhz | SRNA | Radiobaliza | Suprimir atribuciones internacionales No introducir modificaciones a la atribución actual
108-117.955Mhz | SRNA SRNA (R ) | Localizador VOR/ILS GBAS VDL 4 | Suprimir atribuciones internacionales No introducir modificaciones a la atribución actual Compatibilidad de los servicio de radiodifusión FM con ILS/VOR ., GBAS.
960-1215Mhz | SRNA RNS SMA (R ) | DME GNSS UAT | No introducir modificaciones a la atribución actual
1215-1400Mhz | SRL SRNS y SRNA | GNSS | No introducir modificaciones a la atribución actual

## Slide 17: BANDA DE FRECUENCIA PARA EL SERVICIO DE RADIO NAVEGACION
BANDA | SERVICIO | UTILIZACION AERONAUTICA | POLITICA DE LA OACI
1559-1626.5 Mhz | SRNA SRNS SMS | GNSS | No introducir cambios en la atribución al servicio de radio navegación por satélite 1559-1610 Mhz No introducir cambio a en la utilización de la banda 1559 1610 Mhz para los futuros elementos del GNSS incluido el GLONASS y el GPS que debe protegerse No realizar nueva atribuciones banda 1559-1610Mhz Suprimir notas
4200-4400Mhz | SRNA | Radioaltímetro | No introducir cambios en la atribución al servicio de radio navegación por satélite
5000 5250 Mhz | SRNA | MLS | 

## Slide 18: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
CONCLUSI0N 12/45 - ENMIENDA A LAS “DIRECTRICES REGIONALES PARA LA TRANSICION A LOS SISTEMAS DE NAVEGACION POR SATÉLITE (GNSS)” Y A LA “ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA INTRODUCCION Y APLICACION DE AYUDAS NO VISUALES PARA LA APROXIMACION, ATERRIZAJE Y SALIDA”
QUE:
A) LOS ESTADOS/TERRITORIOS/ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS REGIONES CAR/SAM TENGAN EN CUENTA LAS NUEVAS “DIRECTRICES REGIONALES PARA LA TRANSICION A LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR SATELITE (GNSS)” Y A LA “ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA INTRODUCCION Y APLICACION DE AYUDAS NO VISUALES PARA LA APROXIMACION, ATERRIZAJE Y SALIDA”,
B) LA OACI ENMIENDE LOS ADJUNTOS H E I DE LA PARTE IV DEL VOLUMEN I, ANP BÁSICO (DOC 8733) EN CONFORMIDAD CON LAS NUEVAS DIRECTRICES Y ESTRATEGIA MENCIONADAS EN EL EPÍGRAFE ANTERIOR.

## Slide 19: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS

## Slide 20: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
DIRECTRICES PARA LA TRANSICI0N A LOS SISTEMAS DE NAVEGACION POR SATELITE EN LAS REGIONES CAR/SAM
AL PLANIFICAR LA TRANSICION AL GNSS DEBERIAN TENERSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
MANTENER O MEJORAR EL NIVEL ACTUAL DE SEGURIDAD
PROGRAMAR EL SUMINISTRO O ADOPCION DE UN SERVICIO GNSS, INCLUIDOS LOS PROCESOS DE APROBACION DE AERONAVES Y EXPLOTADORES
AMPLITUD DE LOS ACTUALES SERVICIOS DE RADIONAVEGACION DE BASE TERRESTRE
ESTRATEGIA DEL PLAN DE TRANSICION A FUNCIONES GNSS (ES DECIR, IMPULSADA POR LOS BENEFICIOS U OBLIGATORIA)
NIVEL APROPIADO DE EQUIPAMIENTO DE USUARIO CON CAPACIDAD GNSS
SUMINISTRO DE OTROS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO (ES DECIR, VIGILANCIA Y COMUNICACIONES)
DENSIDAD DEL TRANSITO Y FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES
MITIGACION DE LOS RIESGOS CORRESPONDIENTES A FALLAS DE INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIAS Y PROBLEMAS IONOSFERICOS

## Slide 21: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
ESTRATEGIA PARA LA INTRODUCCION Y APLICACION DE LAS AYUDAS NO VISUALES PARA LA APROXIMACION, EL ATERRIZAJE Y SALIDA EN LAS REGIONES CAR/SAM
CONTINUAR LAS OPERACIONES ILS CON EL MAXIMO NIVEL DE SERVICIO MIENTRAS SEAN ACEPTABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL Y ECONOMICAMENTE VENTAJOSAS, HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA QUE NO SE NIEGUE EL ACCESO A LOS AEROPUERTOS A LAS AERONAVES EQUIPADAS SOLO CON ILS
IMPLANTAR GNSS CON AUMENTACION PARA LAS OPERACIONES APV Y DE CATEGORÍA I CUANDO SE REQUIERA DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL Y SEA ECONOMICAMENTE VENTAJOSO
PROMOVER EL DESARROLLO Y LA UTILIZACION DE UNA CAPACIDAD MULTIMODAL DE A BORDO PARA EL ATERRIZAJE
PROMOVER LA UTILIZACION DE OPERACIONES APV, PARTICULARMENTE LAS QUE USAN GUIA VERTICAL GNSS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD Y EL ACCESO
IDENTIFICAR Y RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LA VIABILIDAD OPERACIONAL Y TECNICA PARA EL GNSS CON SISTEMA DE AUMENTACION BASADO EN TIERRA (GBAS) Y APOYAR LAS OPERACIONES DE CATEGORÍAS II Y III. IMPLANTAR EL GNSS PARA LAS OPERACIONES DE CATEGORÍAS II Y III EN LOS CASOS EN QUE SE LO REQUIERA DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL Y SEA ECONÓMICAMENTE VENTAJOSO

## Slide 22: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
DESACTIVACION NDB
CONCLUSIÓN 14/56 - DESACTIVACION GRADUAL DE LAS ESTACIONES NDB
QUE LOS ESTADOS, TERRITORIOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y USUARIOS DEL ESPACIO AEREO, CON VISTAS A LA ELABORACION DE UN PLAN DE DESACTIVACION GRADUAL DE LAS ESTACIONES NDB SIN AFECTAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL:
ANALICEN EL SERVICIO QUE PROPORCIONA CADA ESTACION NDB, SU FUNCION, LA EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS CON OTRAS AYUDAS COMO VOR/DME, GNSS-RNAV, ASI COMO LA CAPACIDAD/DESARROLLO DE LAS AERONAVES QUE OPERAN EN EL ESPACIO AÉREO SERVIDO
ELABOREN UN PLAN DE DESACTIVACION GRADUAL DE LAS ESTACIONES NDB
INTRODUCCION ABAS TABLA CNS 3
CONCLUSIÓN 15/41 - ENMIENDA AL PLAN REGIONAL DE NAVEGACION AEREA – TABLA CNS/3 DEL FASID
QUE LA OACI CONSIDERE ENMENDAR EL FORMATO DEL PLAN REGIONAL DE NAVEGACION AÉREA TABLA CNS 3 DEL FASID CON LA ADICION DE UNA NUEVA COLUMNA BAJO EL REQUERIMIENTO DE GNSS, CUYO CONTENIDO REFLEJARÍA LA PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ABAS.

## Slide 23: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE NAVEGACION AEREA
CORTO PLAZO (HASTA 2010)
DESACTIVACION INICIAL DE LOS NDB
DEFINICION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP DEL GNSS
CAMBIO DE LA INFRAESTRUCTURA DME PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS OACI PARA RNAV (DME/DME) EN LAS TMA SELECCIONADAS
IMPLEMENTACION INICIAL DE ABAS PARA OPERACIONES EN RUTA, TMA Y NPA
MEDIANO PLAZO (2011-2015)
LA IMPLEMENTACION DE ESTACIONES GBAS CAT I EN AEROPUERTOS CON SUFICIENTE DEMANDA OPERACIONAL VA A MEJORAR LAS OPERACIONES EN RUTA Y TMA (SID Y STAR), EN TRAYECTORIAS SEMEJANTES AL ILS
EN ALGUNOS AEROPUERTOS, LOS SISTEMAS ILS SERÁN MANTENIDOS COMO BACKUP PARA EL GNSS/GBAS
DESACTIVACION INICIAL DE VOR PARA OPERACIONES EN RUTA

## Slide 24: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
LARGO PLAZO (2016-2025)
CONTINUACION DE LA DESACTIVACION DE LAS AYUDAS CONVENCIONALES, MANTENIENDO, SI FUESE NECESARIO, LA ESTRUCTURA DE BACKUP
        IMPLEMENTACION DE GBAS CAT II/III EN AEROPUERTOS SELECCIONADOS
        IMPLEMENTACION DE APROXIMACIONES BASADAS EN GBAS CAT I PARA OTROS AEROPUERTOS EN LA REGIONES CAR/SAM, QUE TENGAN UNA DEMANDA OPERACIONAL QUE LO JUSTIFIQUE
        POSIBLE IMPLEMENTACION DEL SBAS, DEPENDIENDO CON LOS ANALISIS DE VIABILIDAD REALIZADOS Y EN CURSO POR PARTE DE PROYECTOS DE OACI, TOMANDO EN CUENTA LOS SISTEMAS MONOFRECUENCIAS ACTUALES Y LA EVOLUCION DE LOS ALGORITMOS IONOSFERICAS, ASI COMO LA FUTURA DISPONIBILIDAD DE ESTRUCTURA SATELITAL MULTI-FRECUENCIA Y MULTI-CONSTELACION
EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE NAVEGACION AEREA

## Slide 25: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
Notes: Con el fin de alinear el GREPECAS a los objetivos estratégicos de la OACI , el Plan Mundial de Navegación Aerea , el Concepto Operacional ATM y Planes regionales de implantación de la navegación aérea basados en la performance para las Regiones CAR y SAM se ha considerado necesario
aumentar su efectividad, mejorar su eficiencia , mejorar la coordinación entre los diferentes órganos del GREPECAS, incrementar la participación y responsabilidad de los Estados, reducir los costos y trabajar bajo la metodología de gestión de proyecto .
Por tal motivo GREPECAS 16 a través de las Decisión 16/45 y 16/47 modifica la Organización del GREPECAS fundamentándola en una organización basada en programa y proyecto y eliminado los Subgrupos .

## Slide 26: ASPECTOS DE NAVEGACION DEL GREPECAS
PROYECTO: SISTEMA DE NAVEGACION AEREA EN APOYO DE LA PBN EN LA REGION SAM

## Slide 27: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AÉREA EN LA REGION SAM
ATM/SAR
CNS
AIS
AGA
MET
REUNIONES SAM/IG
RLA/06/901

## Slide 28: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA EN LA REGION SAM
Navegación basada en la Performance (PBN)
Gestión del Flujo del Tráfico Aéreo (ATFM)
Automatización ATS
Mejora de los sistemas CNS

## Slide 29: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA EN LA REGION SAM
PLAN DE IMPLANTACION DE NAVEGACION AEREA BASADO EN EL RENDIMIENTO EN LA REGION SAM
SITUACION ACTUAL
RADIO AYUDAS: TODOS LOS SISTEMAS CONVENCIONALES DE RADIOAYUDA A LA NAVEGACION (NDB, VOR, DME E ILS), HAN SIDO IMPLANTADOS E INSTALADOS EN SU TOTALIDAD SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA TABLA CNS 3 (TABLA DE AYUDAS PARA LA RADIONAVEGACION). EN REFERENCIA A LOS NDB, SE VIENE IMPLEMENTANDO UN PROCESO DE DESACTIVACION, INICIÁNDOSE EN AQUELLAS ESTACIONES EN LA CUAL SE TIENE INSTALADO EL NDB JUNTO A UN VOR/DME
EL USO DEL ABAS PARA OPERACIONES EN RUTA, ÁREA TERMINAL Y NPA YA HA INICIADO SU IMPLANTACION EN ESPACIOS AEREOS SELECCIONADOS

## Slide 30: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA EN LA REGION SAM
PLAN DE IMPLANTACION DE NAVEGACION AEREA BASADO EN EL RENDIMIENTO EN LA REGION SAM
MEJORAS A LOS SISTEMAS DE NAVEGACION (2012 - 2018)
LOS ESTADOS DEBEN CONTINUAR CON EL PLAN DE DESACTIVACION DE NDBS, SEGUN LO INDICADO EN EL GREPECAS/14 (ABRIL 2007). SE ESTIMA QUE EN EL PLAZO DE LA PLANIFICACION, LA MAYORIA DE NDB SE ENCONTRARÁN DESACTIVADOS
VOR/DME: EN EL PERIODO DE ESTA PLANIFICACION SE ESTIMA QUE, COMO PARTE DE LA TRANSICION AL GNSS, SE DEBEN MANTENER LOS SISTEMAS VOR/DME EN TMA SELECCIONADAS E INICIAR DE MANERA PROGRESIVA LA DESACTIVACION DE SISTEMAS VOR EN RUTA
DME/DME: TENIENDO EN CUENTA LA IMPLANTACION PBN EN RUTA Y TMA Y EL EMPLEO DE LA NAVEGACION DME/DME COMO RESPALDO DEL SISTEMA GNSS, LOS ESTADOS DEBEN MANTENER LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DME ACTUALES Y DE SER NECESARIO, LOS ESTADOS REALICEN ESTUDIOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA EN ESPACIOS AEREOS SELECCIONADOS

## Slide 31: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA EN LA REGION SAM
ILS: SE PREVE QUE DENTRO DEL PERIODO DE PLANIFICACION CONSIDERADO, LOS SISTEMAS ILS SE MANTENDRAN OPERATIVOS
GBAS CAT I: SE DARA INICIO EN AEROPUERTOS QUE TENGAN UNA DEMANDA OPERACIONAL QUE LO JUSTIFIQUE
SISTEMAS DE APOYO A LOS ENSAYOS EN VUELO: LOS ESTADOS DEBEN DE CONSIDERAR LA MODERNIZACION DE SUS ELEMENTOS DE ENSAYOS DE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION EN VUELO Y EN TIERRA INCLUYENDO LOS SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE (GNSS) DE TAL MANERA QUE SE ENCUENTREN PREPARADAS PARA UN AMBIENTE PBN
PROTECCION DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIA: LOS ESTADOS DEBEN REALIZAR LOS ESFUERZOS NECESARIOS QUE CONLLEVEN A GARANTIZAR LA PROTECCION Y EL USO ADECUADO DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIA ASIGNADO A LA AVIACION PARA LOS SERVICIOS DE RADIONAVEGACION
PLAN DE IMPLANTACION DE NAVEGACION AEREA BASADO EN EL RENDIMIENTO EN LA REGION SAM

## Slide 32: IMPLANTACION SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA EN LA REGION SAM
PLAN DE IMPLANTACION DE NAVEGACION AEREA BASADO EN EL RENDIMIMIENTO EN LA REGION SAM

## Slide 33: CONCLUSIONES
LOS ESTADOS DE LA REGIÓN, AL IMPLANTAR SUS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, TOMEN EN CUENTA:
REQUISITOS OPERACIONALES BÁSICOS Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN (BORPC) (Doc 8733, Volumen I, Parte I)
PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN AERONÁUTICA (Doc 8733, Volumen I, Parte IV)
PLAN DE RADIO AYUDAS (FASID TABLA CNS 3, Doc 8733, Volumen II)
LISTAS COM 1 Y COM 2 DE LA OACI
SARPS Y DOCUMENTOS OACI
ESTRATEGIA DE EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA PARA LAS REGIONES CAR/SAM
PLAN DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA BASADO EN RENDIMIENTO PARA LA REGION SAM
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LOS EVENTOS OACI REGIONALES (REUNIONES SAM/IG, CURSOS, SEMINARIOS/TALLERES)

## Slide 34
MUCHAS GRACIAS