## Slide 1: SESION 2 ENSAYOS DE LAS RADIOAYUDAS A LA NAVEGACION Y PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS
ESTADO ACTUAL DEL DOC 8071 - MANUAL SOBRE ENSAYO DE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN, DE LA OACI
ONOFRIO SMARRELLI
ESPECIALISTA REGIONAL CNS
OFICINA SUDAMERICANA DE LA OACI LIMA PERU
OSMARRELLI@LIMA.ICAO.INT
TLF 511 6118686

## Slide 2: CONTENIDO
OBJETIVO
NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
INTERFERENCIA SISTEMAS DE NAVEGACION Y MITIGACION
ENMIENDAS PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO 8071
VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
CONCLUSIONES

## Slide 3: OBJETIVO
ESTA PRESENTACION TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR ASPECTOS RELEVANTES DEL MANUAL DE ENSAYO DE RADIO AYUDAS PARA LA NAVEGACION, DOCUMENTO 8071 ACTUAL, EN LO QUE SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LOS ENSAYOS EN VUELO DE LOS SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE , LA EVALUACION EN VUELO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y LOS CAMBIOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO 8071 DE LA OACI.

## Slide 4: NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
EL ANEXO 10, VOLUMEN I, CAPÍTULO 2 SECCION 2.7 SE INDICA QUE SE SOMETERAN A ENSAYOS PERIODICOS EN TIERRA Y EN VUELO LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION DE LOS TIPOS COMPRENDIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CAPÍTULO 3 DEL ANEXO 10, VOLUMEN I Y QUE LAS AERONAVES DESTINADAS A LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL PUEDAN UTILIZAR.
ORIENTACIONES DE LA OACI SOBRE LOS ENSAYOS EN TIERRA Y EN VUELO DE
INSTALACIONES NORMALIZADAS POR LA OACI, ASÍ COMO SOBRE LA PERIODICIDAD DE DICHOS ENSAYOS SE PRESENTAN EN EL ADJUNTO C DEL ANEXO 10 VOLUMEN I Y EN EL MANUAL SOBRE ENSAYO DE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN DOCUMENTO 8071

## Slide 5: NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
EL PLAN DE NAVEGACION AEREA CAR/SAM EN SU VOLUMEN I (ANP BASICO) DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN 10/4 DE LA CAR/SAM/3 INDICA QUE LOS ESTADOS DEBERIAN :
HACER TODO LO POSIBLE PARA MANTENER EN PERMANENTE ESTADO OPERATIVO SUS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION;
HACER PERIODICAMENTE ENSAYOS EN VUELO DE LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ANEXO 10 Y EN LOS INTERVALOS QUE SE INDICAN EN EL DOC 8071 DE LA OACI; Y
SER EXHORTADOS A CONCERTAR ACUERDOS BILATERALES O MULTI-LATERALES PARA COMPARTIR LA CAPACIDAD DE EFECTUAR ENSAYOS EN VUELO.

## Slide 6: NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
EL DOCUMENTO 8071 DE LA OACI PRESENTA INFORMACIÓN SOBRE PRACTICAS DE MEDICIÓN Y EQUIPO ESPECIAL DE ENSAYOS.
EL ENSAYO DE LOS SISTEMAS SE REALIZA NORMALMENTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE :
DISEÑO Y DESARROLLO ANTES DE LA PRODUCCION EN MASA (CERTIFICACION)
PARTICULARES INSTALACIONES EN CADA EMPLAZAMIENTO Y PRUEBAS DE ACEPTACION (COMISIONAMIENTO)
EVALUACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR LA OPERACION DE LA RADIOAYUDA COMO APOYO A LA NAVEGACION AEREA (MANTENIMIENTO)

## Slide 7: NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
ACTUALMENTE EL DOCUMENTO 8071 CONSTA DE TRES TOMOS
VOLUMEN I : ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION DE BASE TERRESTRE (Cuarta Edición 2000, ultima enmienda 31/10/02)
VOLUMEN II : ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE (Quinta Edición 2007 , Corrigendum 30/ 04 /2008)
VOLUMEN III : ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADAR DE VIGILANCIA (Quinta Edición 1998 Enmiendas 09 /10/ 2002 y 31/12/06 )
Disponibles en versión electrónica en el ICAO NET versión electrónica en español solamente Volumen II, en la versión impresa los tres volúmenes se encuentran también en la versión español.
Notes: Colocar caratulas de los tres volumenes

## Slide 8: NORMAS Y RECOMENDACIONES OACI
EL DOCUMENTO 8071 PARA LOS TERMINOS “ENSAYO” “INSPECCION” Y” VALIDACION” PRESENTA LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS:
ENSAYO: UNA MEDICION ESPECIFICA O VERIFICACION DE LA ACTUACION DE LA INSTALACION QUE PUEDE FORMAR PARTE DE UNA INSPECCION CUANDO ESTE INTEGRADA A OTROS ENSAYOS.
INSPECCION: SERIE DE ENSAYOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD DE UN ESTADO, O UNA ORGANIZACION AUTORIZADA POR EL ESTADO, PARA ESTABLECER LA CLASIFICACION OPERACIONAL DE LA INSTALACION.
VALIDACION: ABARCA LA VERIFICACION EN LO QUE RESPECTA DE TODOS LOS DATOS DE NAVEGACION Y OBSTACULOS, LA VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, LA EVALUACION DEL TRAZADO DE LAS CARTAS Y LA POSIBILIDAD DE PRACTICAR EL VUELO SEGUN EL PROCEDIMIENTO.

## Slide 9: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION BASADO EN SATELITE TALES COMO EL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS) O EL SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATELITE (GLONASS) SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS O DE LA AUTORIDAD DESIGNADA QUE PROPORCIONE EL SERVICIO.
ESTOS ELEMENTOS NO SE SOMETEN EN GENERAL A ENSAYOS COMO PARTE DE LOS ENSAYOS EN TIERRA O EN VUELO DE UN PROCEDIMIENTO PARTICULAR. UNA EXCEPCION ES CONFIRMAR QUE EL ESPECTRO UTILIZADO ESTA LIBRE DE INTERFERENCIAS PERJUDICIALES
LOS SISTEMAS DE AUMENTACION BASADO EN SATELITES (SBAS) Y EL SISTEMA DE AUMENTACION BASADO EN TIERRA (GBAS), SE EVALUAN CUANDO LOS SARPS ESTIPULEN UNA ACTUACION PARTICULAR, Y AL RESPECTO EL DOCUMENTO 8071 DESCRIBE LOS ENSAYOS APROPIADOS EN TIERRA Y EN VUELO.
EN REFERENCIA A LOS ENSAYOS PARA EL SISTEMA DE AUMENTACION BASADO EN LA AERONAVE (ABAS) EL DOCUMENTO 8071 UNICAMENTE CONSIDERA LOS ENSAYOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS BASADOS EN ABAS Y NO LOS ENSAYOS PROPIO DE ESE SISTEMA DADO QUE ESTE ESTA SUJETO A CERTIFICACION DE AERONAVEGABILIDAD.

## Slide 10: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
LA INSPECCION EN VUELO DEL GNSS DIFIERE DE LA INSPECCION ORDINARIA DE RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION POR CUANTO NO SE INTENTA VERIFICAR LA EXACTITUD DE LAS SEÑALES EN BRUTO TRANSMITIDAS DESDE LOS SATELITES.
SE CONCENTRA MAS EN VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y EL ENTORNO DE RADIO EN EL QUE SE RECIBEN LAS SEÑALES DE NAVEGACION.
LA UNICA EXCEPCION ES EL GBAS, EN EL QUE LA COBERTURA DE LA SEÑAL DE AUMENTACIÓN SE VERIFICA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS SIMILARES A LOS UTILIZADOS
PARA LAS AYUDAS TERRESTRES PARA LA NAVEGACION.

## Slide 11: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
DISEÑO DE PROCEDIMIENTO | (NINGUNO) | F, G
INTERFERENCIA | CAPÍTULO 3, 3.7.4 | F
RESUMEN DE REQUISITOS PARA ENSAYOS
PROCEDIMIENTOS DEL ABAS

## Slide 12: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAME TRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | REFERENCIA DOCUMENTO 8071 | MAGNI TUD MEDIDA | TOLERANCIA LIMITE | INCERTI TUMBRE | PERIODICIDAD
VALIDACIÓN DEL DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO (TODOS TRAMOS) | NINGUNA | SECCIÓN 5 PÁRRAFO 5.3 |  |  |  | C PUESTA EN SERVICIO
LUGAR DEL MAPT INDICADO POR EL GNSS | NINGUNA | SECCIÓN 2 PÁRRAFO 2.3.5 SECCIÓN 5 5.3.21 | DESPLAZAMIENTO | VERIFICACIÓN VISUAL | SUBJETIVA | C PUESTA EN SERVICIO SP ESPECIAL
INTERFERENCIA | CAPÍTULO 3, PÁRRAFO 3.7.4 | SECCIÓN 2 PÁRRAFO 2.3.4 | ALERTAS DE LA RAIM INDICACIONES DE GUÍA | NINGUNA ALERTA GUÍA CONTINUA | NINGUNA | C PUESTA EN SERVICIO SP ESPECIAL
INDICACIONES DE GUÍA | NINGUNA | SECCIÓN 2 PÁRRAFO 2.3.5 | INDICADOR NAV. | CONTINUA | NINGUNA | C PUESTA EN SERVICIO SP ESPECIAL
CONDICIÓN DE VUELO | NINGUNA | SECCIÓN 2 PÁRRAFO 2.3.5 SECCIÓN 5 5.3.20 |  | IDONEA | NINGUNA | C PUESTA EN SERVICIO SP ESPECIAL
RESUMEN DE REQUISITOS MINIMOS PARA ENSAYO EN VUELO PROCEDIMIENTO DE ABAS

## Slide 13: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
EXACTITUD DE LOS DATOS DE LEVANTAMIENTOS EN EL FAS | B 3.6.7.2.4.2 G | G
DISEÑO DE PROCEDIMIENTO |  | F
INTERFERENCIA |  | F
RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA ENSAYOS — PROCEDIMIENTOS DEL SBAS

## Slide 14: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
Exactitud del dominio de la posición (ensayo funcional) | 3.7.2.4.1 y Tabla 3.7.2.4-1 | F/G
Exactitud del dominio de la seudodistancia | Ap. B 3.6.7.1.1 | G
Continuidad (sistema de tierra del GBAS | Ap. B 3.6.7.1.3 | G
Integridad de la señal de radiodifusión en el espacio Incertidumbre de la seudodistancia en tierra Retardo troposférico e incertidumbre troposférica residual Incertidumbre indicacion GCID Incertidumbre ionosférica residual | Ap. B 3.6.7.2.2.4 Ap. B 3.6.7.2.3.1 Ap. B 3.6.7.2.3.2 Ap. B 3.6.7.2.3.5 | G G F/G G
Exactitud de la posición central de fase de la antena de referencia | Ap. B 3.6.7.2.3.3 | G
Exactitud de los puntos de datos del FAS | Ap. B 3.6.7.2.4.1 | G
RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA ENSAYOS — PROCEDIMIENTOS DEL GBAS REQUISITOS
DEL SISTEMA

## Slide 15: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
CONTROL DE LA INTEGRIDAD PARA LAS FUENTES DE MEDICIÓN DE A DISTANCIA DEL GNSS | AP. B 3.6.7.2.6 | G
RESISTENCIA A LA INTERFERENCIA (SEÑAL DE MEDICIÓN DE LA DISTANCIA) | AP. B 3.7 | F/G
VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NINGUNA) |  | F
RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA ENSAYOS — PROCEDIMIENTOS DEL GBAS REQUISITOS DEL SISTEMA

## Slide 16: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
COBERTURA DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA (RECOMENDACIÓN) | 3.7.3.5.3.2 G | G
ENCABEZADO DE BLOQUE DE MENSAJE(SÓLO PARA IDENTIFICACIÓN DEL GBAS) | AP. B 3.6.3.4.1 G | G
CONTENIDO DE DATOS | AP. B 3.6.4 F/G | F/G
COBERTURA DE LA VDB INTENSIDAD DE CAMPO DEL GBAS/H INTENSIDAD DE CAMPO DEL GBAS/E (INCORPORA DESPLAZAMIENTO DE FASE) | 3.7.3.5.4.4 F | F
FRECUENCIA DE LA PORTADORA (CANAL ASIGNADO) | 3.7.3.5.4.1 G | G
ESTABILIDAD DE FRECUENCIA DE LA PORTADORA | AP. B 3.6.2.1 G | G
RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA ENSAYOS — PROCEDIMIENTOS DEL GBAS SUBSISTEMA DE RADIODIFUSION DE DATOS VHF

## Slide 17: ENSAYOS DE SISTEMAS DE RADIONAVEGACION POR SATELITE
PARAMETRO | REFERENCIA ANEXO 10 VOLUMEN I | ENSAYO
VIGILANCIA -- VIGILANCIA DEL INTERVALO DEL TDMA CONTROL DE LA POTENCIA DEL TRANSMISOR DE LA VDB | Ap. B 3.6.7.3 Ap. B 3.6.7.3.1.2 Ap. B 3.6.7.3.1.3 | G G
EMISIONES SUPERFLUAS | 3.7.3.5.4.6 | G
POTENCIA EN CANALES ADYACENTES | 3.7.3.5.4.5 | G
RESUMEN DE LOS REQUISITOS PARA ENSAYOS — PROCEDIMIENTOS DEL GBAS SUBSISTEMA DE RADIODIFUSION DE DATOS VHF

## Slide 18: INTERFERENCIA SISTEMAS DE NAVEGACION Y MITIGACION
ALGUNAS FUENTES DE INTERFERENCIA A LOS SISTEMAS DE RADIO NAVEGACION AERONAUTICA Y TECNICAS DE MITIGACION
BANDA ASIGNADAS A LA RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA | BANDAS ADYACENTES A LAS ASIGNADAS A LA RADIONAVEGACION AERONAUTICA | TECNICAS DE MITIGACION
OPERACIONES DEL SERVICIO FIJO AERONÁUTICO PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA BANDA ASIGNADA AL GPS , GLONASS | TX DE RADIODIFUSION FM | TÉCNICAS REGLAMENTARIAS
MAL FUNCIONAMIENTO DE TX | TX DE RADIODIFUSION TV | ACOPLAMIENTO DE INS
PROBLEMAS DE COORDINACION DE FRECUENCIA | TX MOVILES TERRESTRES | ANTENAS ADAPTABLES Y FILTROS DE RESPUESTA EN HENDIDURA ADAPTABLES
USO DE GENERADORES DE RF DURANTE PRUEBAS DE EQUIPOS DE AVIONICA | SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE TV POR CABLE | PROTECCIÓN EN LA CÉLULA Y UBICACIÓN DE LAS ANTENAS
 | SISTEMAS ICM | CUESTIONES DE COMPATIBILIDAD DE LA RADIODIFUSIÓN EN FM RESPECTO AL GBAS
 | SISTEMAS DE DISTRIBUCION POR LINEA DE ALIMENTACION DE ENERGIA | LA INSPECCIÓN EN VUELO DE LAS APROXIMACIONES CON EL GNSS EN RELACIÓN CON INTERFERENCIAS, COMBINADA CON EL USO DE LA VIGILANCIA DE BASE TERRESTRE Y EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN OPORTUNA AL ATC SOBRE EL ESTADO, SURTIRÁ EFECTO PARA PROTEGER A LOS USUARIOS DEL GNSS

## Slide 19: ENMIENDAS PREVISTAS DOCUMENTO 8071
Notes: The CNTSG Rapporteur reported on the activities of the CNTSG related to Agenda Item 5. The report of the CNTSG meeting is provided as Attachment JE.
6.1.12 WP22, RESTRUCTURE OF DOC 8071, explained how CNTSG proposes to revise structure of Doc 8071. This was already discussed at previous meetings. Once the flight validation material is taken out of Volume 2, the amount of material remaining will be too small to justify a separate volume. Therefore, CNTSG proposes to integrate the existing Volumes 1 and 2 into a single volume. Chapter 1 will be reviewed by July, and a complete review through the entire document will be completed by the next WGW meeting. It was noted that VOR is no longer used for radial navigation only; it is now also used as an area positioning system along with DME. CNTSG needs to address this use, which is currently not considered in Doc 8071.
6.1.23 The Secretary requested that the original location of material moved from one part of the document to another be clearly indicated (e.g., via an editorial note to be removed later) in order to facilitate the task of the translators. Use of the Word change tracking feature is strongly discouraged when text is being moved because the end result is a messy documentmoved text would be redlined as new text, and would therefore that may have to be re-translated in its entirety, potentially resulting in a significant delay in the production of the document. Any changes inside the moved text that was moved sshould also be clearly indicated. In this case the Word change tracking feature is as good a mechanism as any othercould be used.

## Slide 20: ENMIENDAS PREVISTAS DOCUMENTO 8071
OTRAS ENMIENDAS PREVISTAS TRABAJOS DEL PANEL NSP Y ASP DE LA OACI
Notes: The CNTSG Rapporteur reported on the activities of the CNTSG related to Agenda Item 5. The report of the CNTSG meeting is provided as Attachment JE.
6.1.12 WP22, RESTRUCTURE OF DOC 8071, explained how CNTSG proposes to revise structure of Doc 8071. This was already discussed at previous meetings. Once the flight validation material is taken out of Volume 2, the amount of material remaining will be too small to justify a separate volume. Therefore, CNTSG proposes to integrate the existing Volumes 1 and 2 into a single volume. Chapter 1 will be reviewed by July, and a complete review through the entire document will be completed by the next WGW meeting. It was noted that VOR is no longer used for radial navigation only; it is now also used as an area positioning system along with DME. CNTSG needs to address this use, which is currently not considered in Doc 8071.
6.1.23 The Secretary requested that the original location of material moved from one part of the document to another be clearly indicated (e.g., via an editorial note to be removed later) in order to facilitate the task of the translators. Use of the Word change tracking feature is strongly discouraged when text is being moved because the end result is a messy documentmoved text would be redlined as new text, and would therefore that may have to be re-translated in its entirety, potentially resulting in a significant delay in the production of the document. Any changes inside the moved text that was moved sshould also be clearly indicated. In this case the Word change tracking feature is as good a mechanism as any othercould be used.

## Slide 21: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
Manual DE GARANTIA DE CALIDAD PARA EL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO (DOC 9906)
ESTA FORMADO HASTA LA FECHA POR CUATRO VOLUMENES:
VOLUMEN 1 — SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO;
VOLUMEN 2 — CAPACITACI0N DEL DISEÑADOR DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO;
VOLUMEN 3 — VALIDACION DEL SOFTWARE DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO; Y
VOLUMEN 4 — CONSTRUCCION DEL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO
VOLUMEN 1 — EL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO SIRVE DE GUIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD EN LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS, COMO LA DOCUMENTACION DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS, LOS METODOS DE VERIFICACION Y VALIDACION Y LAS DIRECTRICES SOBRE LA ADQUISICION/PROCESAMIENTO DE INFORMACION/DATOS ORIGINALES .ASIMISMO DISPONE DE UN ORGANIGRAMA DE PROCESO GENERICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO.
VOLUMEN 2 — LA CAPACITACION DEL DISEÑADOR DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO SIRVE DE GUIA PARA EL ESTABLECIMPENTO DE UNA CAPACITACION PARA EL DISEÑADOR DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO. LA CAPACITACION ES EL PUNTO DE PARTIDA DE CUALQUIER PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD. EN ESTE VOLUMEN SE INCLUYE UNA GUIA DE ORIENTACION PARA LA PREPARACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION.
VOLUMEN 3 — VALIDACION DEL SOFTWARE DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO, EN EL QUE SE INCLUYE LA GUIA PARA LA VALIDACION (NO LA CERTIFICACION) DE LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE PROCEDIMIENTO, CONCRETAMENTE CON RESPECTO A LOS CRITERIOS.
VOLUMEN 4 — CONSTRUCCION DEL DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE VUELO (SE DEBERA INCORPORAR POSTERIORMENTE).

## Slide 22: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
DOS NUEVOS VOLUMENES ESTAN EN FASE DE PREPARACION LOS CUALES COMPLETARAN EL DOCUMENTO 99 06
VOLUMEN 5 VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO POR INSTRUMENTOS
ESTE VOLUMEN PROVEE UNA DESCRIPCION DETALLADA DEL PROCESO DE VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO POR INSTRUMENTOS .EL PROCESO DE VALIDACION SE SUBDIVIDE EN VALIDACION EN TIERRA Y EN VUELO . EL OBJETIVO DE CONDUCIR LA VALIDACION ES PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD, PRECISION EN LOS DATOS Y LA INTEGRIDAD Y POSIBILIDAD DE VUELO DEL PROCEDIMIENTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS . EL PROCESO DE VALIDACION DE PROCEDIMIENTO SE APLICA A PROCEDIMIENTOS EN VUELO POR INSTRUMENTOS PARA AERONAVE DE ALA FIJA Y HELICÓPTEROS
VOLUMEN 6 ENTRENAMIENTO DE PILOTOS Y EVALUACION PARA LA VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
EL VOLUMEN 6 CONTIENE INFORMACION SOBRE CALIFICACIONES , ENTRENAMIENTOS ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS CONCERNIENTE AL PERFIL, CONOCIMIENTOS Y APTITUDES (SKA) QUE TIENEN QUE DIRECCIONARSE EN EL ENTRENAMIENTO Y EVALUACION DE LOS PILOTOS DE VALIDACION EN VUELO

## Slide 23: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
PARA APOYAR A LOS ESTADOS EN LA VALIDACION EN TIERRA Y EN VUELO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO POR INSTRUMENTOS EN LA REGION SAM LA REUNION SAM IG/6 ( Lima Perú del 19 al 22 de octubre de 2010) ANALIZO PARA SU ADOPCION EN LA REGION LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO PROPUESTA, IDENTIFICADA COMO CA 91-012, LA QUE ENTREGA UNA GUIA PARA LA VALIDACI0N DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IFP) DE LA NAVEGACION BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN), APOYADA EN SATELITE.
LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO ESTABLECE LA POLITICA Y ORIENTACIÓN PARA REALIZAR LA VALIDACIÓN EN VUELO (FV) DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IFP) DE LA NAVEGACION BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN) APOYADA EN SATELITE.
TAMBIEN DESCRIBE LOS REQUISITOS PARA LAS EVALUACIONES EN SIMULADOR Y DE OBSTACULOS QUE DEBEN LLEVARSE A CABO ANTES DE LA FV. ESTA VALIDACION SE REALIZARA PREVIA LA PROMULGACION DE UN IFP EN LA PUBLICACION DE INFORMACIÓN AERONAUTICA (AIP) DEL ESTADO.
LA CIRCULAR FUE ELABORADA GRACIAS AL APOYO DEL PROYECTO RLA/99/901 SERVICIO REGIONAL DE LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SRVOP).
EL PROCESO DE VALIDACION EN VUELO SE ADAPTARIA PARA LA CERTIFICACION INICIAL Y DEL PROGRAMA PERIODICO DE GARANTIA DE CALIDAD ESTABLECIDO POR CADA UNO DE LOS ESTADOS. PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO POR INSTRUMENTOS.
VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO EN LA REGION SAM
Notes: Para la elaboracion de esta circular se tomo como referencia el siguiente material :
Annex 6 Operation of aircraft
Annex 10 Aeronautical telecommunications
Volume I: Radio navigation aids
Doc. 9613 Performance-based navigation (PBN) manual
Doc. 8168 Aircraft operations
Volume I: Flight procedures
Volume II: Construction of visual and instrument flight procedures
Doc. 8071 – V 2 Testing of satellite-based radio navigations systems
FAA Notice 8260.67 Flight validation (FV) of satellite-based performance-based navigation (PBN) instrument flight procedures (IFP) – Current guidance and criteria

## Slide 24: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACION DEL PROCEDIMIENTO
EVALUACION EN SIMULADOR
EVALUACION
SIMULADOR
POSITIVA
EVALUACION DE LOS OBSTACULOS EN TIERRA Y EN CIELO
EVALUACION POSITIVA
EVALUACION EN VUELO
EVALUACION EN VUELO POSITIVA
INFORME DE EVALUACION
IMPLEMENTACION PROCEDIMIENTO
No
No
No
VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO EN LA REGION SAM
Notes: a) La validación es el último paso de control de calidad en el proceso de diseño de los procedimientos para la PBN. El propósito de la validación es la comprobación de todos los datos sobre obstáculos y de navegación, y la evaluación de la capacidad de vuelo del procedimiento. La validación normalmente consiste de la validación en tierra y en vuelo. Los procedimientos de la PBN que contengan datos sobre el tramo de aproximación final (FAS) requieren un sistema aprobado para validar los elementos de los datos del FAS para la alineación del curso, ángulo, altura de franqueamiento del umbral (TCH) y la verificación por redundancia cíclica (CRC).
b) Exactitud de los datos. Los IFP PBN, RNAV (GNSS), RNAV (RNP), basados en satélites requieren datos muy precisos, basados en el sistema geodésico mundial WGS-84. Esto requiere una integridad muy alta de todos los datos de levantamiento topográfico utilizada en el procedimiento de vuelo y la base de datos de navegación utilizada por los aviones. Es obligatorio que se mantenga un sistema adecuado de garantía de calidad que abarque todos los ámbitos de la recopilación de datos, elaboración, publicación y desarrollo de las bases de datos de navegación (Ref. Anexos 4, 11, 14 y 15 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). Los errores de entrada, especialmente en la casilla de datos FAS, pueden resultar en cambios significativos en la trayectoria de vuelo en relación a la pista. La validación debe garantizar el uso de datos correctos para un análisis válido del procedimiento de vuelo.
c) Validación en tierra (GV). La GV es una revisión de todo el paquete de procedimientos de vuelo por instrumentos por una persona entrenada en el diseño de procedimientos y con conocimientos adecuados de validación en vuelo. Su objetivo es identificar las desviaciones de los criterios y la documentación, y evaluar sobre el terreno en la medida de lo posible, los elementos que serán evaluados en la fase de validación de vuelo. Los temas identificados durante la fase de validación en tierra deben de abordarse antes de la fase de validación en vuelo. La GV puede incluir tanto una evaluación en el simulador de vuelo y la evaluación de obstáculos.
d) Validación en vuelo (FV). La FV de los procedimientos de vuelo por instrumentos debe llevarse a cabo como parte de la certificación inicial. Debe ser realizada por un piloto de validación/evaluador de vuelo calificado y con experiencia y autorizado de conformidad con esta circular de asesoramiento. Los objetivos de la FV son:
1) realizar una evaluación de la capacidad de vuelo para determinar que el procedimiento de vuelo puede realizarse de forma segura;
2) proporcionar la garantía final de que se ha obtenido el adecuado franqueamiento de obstáculos (mediante el Doc 8071 de OACI o documento equivalente);
3) verificar que todos los datos de navegación que se publicarán son correctos;
4) verificar que los elementos de los datos FAS proveen guía de navegación, como se designó, al umbral físico de la pista o al punto en el espacio requerido.
5) verificar que todas las infraestructuras necesarias, tales como las marcas de pista, iluminación, comunicaciones y las fuentes de navegación, estén en su lugar y operativas;
6) evaluar los otros factores operacionales, tales como la cartografía, infraestructura necesaria, visibilidad, etc.
Nota.- La validación en vuelo no debe confundirse con inspección en vuelo. La inspección en vuelo de los procedimientos de vuelo por instrumentos es necesaria para asegurar que las radios ayudas de navegación apoyan adecuadamente el procedimiento. La inspección en vuelo se lleva a cabo como parte del programa detallado en el Doc 8071 – Manual sobre ensayos de radioayudas para la navegación y es realizado por un inspector de vuelo calificado que utiliza una aeronave apropiadamente equipada.
e) Diagrama de Flujo del proceso de validación (véase la Figura A-1). El diagrama de flujo identifica que la FV es el paso final en el proceso de desarrollo de IFP PBN. Los objetivos primarios de la validación en vuelo es el de garantizar que la trayectoria lateral y vertical definida logre el objetivo del diseño, y que la base de datos funcione en vuelo como se ha previsto. La tripulación de vuelo de la FV anotará la existencia de cualquiera anomalía en relación con el procedimiento de vuelo, el funcionamiento del sistema de gestión de vuelo (FMS), obstrucciones, comunicaciones, vigilancia, infraestructura aeroportuaria, etc. Las evaluaciones de obstáculos, como se indica en el Doc. 8071 pueden ser completadas antes o después de la evaluación en simulador. Esta sección describe el proceso de la FV, así como los eventos, que debe ocurrir antes de la FV. Los proveedores de servicios que conducen el desarrollo y/o la validación en vuelo del IFP deben tener un sistema aprobado por la AAC para evaluar y confirmar que la integridad de los datos del FAS; la alineación del curso, la altura de cruce del umbral, y ángulo de trayectoria de planeo están proporcionando orientación para la navegación, tal como está contemplado, al umbral físico de la pista o a un punto en el espacio.

## Slide 25: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
REGISTRO DE LA VALIDACION
VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO EN LA REGION SAM

## Slide 26: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL EVALUACIÓN EN SIMULADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-FECHA |  |  |  |  |  |  |  | 3-ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-TIPO DE AERONAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7-PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-FMS/SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10-PIC NOMBRE/TELÉFONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-NOMBRE/TELÉFONO DEL EVALUADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | TAREAS DE EVALUACIÓN EN SIMULADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LISTA DE GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  | 
 |  | 13-FMC DATOS DE NAV Y COMPARACIÓN DE ORIGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23-CARTA POSEE SUFICIENTES DETALLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 15-PROCEDIMIENTO A 100' POR DEBAJO DEL DA/MDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24-RNP <1.0 EN APROXIMACIÓN FALLIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 16-GRABAR Y GUARDAR DATOS DE SIMULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25- RF NOTAS DE TRAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 17- PROCEDIMIENTO MAS RÁPIDO/LENTO QUE EN LA CARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27-VELOCIDAD DE ASCENSO NO ESTÁNDAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 28- CAPACIDAD DE VUELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29-NOTAS DE TEMPERATURA LIMITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31-NOTAS DE TAMAÑO DE LA AERONAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33- DERROTAS CONCUERDAN CON LA CARTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VERIFICACIÓN DE SEGMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | FEEDER |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL |  |  |  |  |  |  | INTERMEDIO |  |  |  |  |  | FINAL |  |  |  |  |  |  |  | FALLIDA |  |  |  |  | HOLDING |  |  |  |  |  | 
35- SEGMENTO DE RUMBO (S) |  |  |  |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  |  | APROBÓ |  |  |  | FALLÓ |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  | 
37- SEGMENTO DE DISTANCIA |  |  |  |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  |  | APROBÓ |  |  |  | FALLÓ |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  | 
39- ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE VUELO (FPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
41- LONGITUD DEL SEGMENTO |  |  |  |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  |  | APROBÓ |  |  |  | FALLÓ |  | APROBÓ |  |  |  |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  | FALLÓ |  |  | APROBÓ |  |  | FALLÓ |  |  | 
43- ALERTA EGPWS/TAWS |  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  | SI |  | NO |  |  | SI |  |  | NO |  |  | 
45- COMPONENTE DE VIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
47- ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN LATERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
49- NOTAS DE PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
51- PROCEDIMIENTO: SAT / INSAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53-FIRMA DEL EVALUADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulario CA 91-012A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulario CA 91-012A
VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO EN LA REGION SAM

## Slide 27: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
ADMINISTRACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL EVALUACIÓN DE OBSTÁCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1-FECHA |  |  |  | 3-ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-TIPO DE AERONAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7-PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-FMS/SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10-PIC NOMBRE/TELÉFONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-NOMBRE/TELÉFONO DEL EVALUADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | TAREAS DE EVALUACIÓN EN SIMULADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 14-EQUIPO CALIBRADO DE TIERRA Y VUELO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 15- PROCEDIMIENTO A 100’ POR DEBAJO DEL DA/MDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 18- EVALUACIÓN INICIAL/INTERMEDIA A ½ DEL ROC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 19- VUELO EN LOS LÍMITES DE ALERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 20- VERIFICAR LAS MARCAS APROPIADAS DE LA PISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 21- COMUNICACIÓN DE TIERRA/AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 22- COBERTURA ADECUADA DE RADAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 30- PERDIDA DE RAIM/RNP/RFI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VERIFICACIÓN DE SEGMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | FEEDER |  |  |  |  |  |  |  | INICIAL |  |  |  |  | INTERMEDIO |  |  |  |  |  | FINAL |  |  |  |  |  |  | FALLIDA |  |  |  |  |  | HOLDING |  |  | 
43- ALERTA EGPWS/TAWS |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  | SI |  |  | NO |  | SI |  |  |  | NO |  | SI |  |  |  | NO |  |  | SI |  | NO |  |  |  | SI |  | NO | 
49- NOTAS DE PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
51- PROCEDIMIENTO: SAT / INSAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53-FIRMA DEL EVALUADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulario CA 91-012B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formulario CA 91-012B

## Slide 28: VALIDACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN VUELO
Formulario CA 91-012C

## Slide 29: CONCLUSIONES
SOMETER A ENSAYOS PERIODICOS EN TIERRA Y EN VUELO LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGA
CION DE LOS TIPOS COMPRENDIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CAPÍTULO 3 DEL ANEXO 10, VOLUMEN I SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL DOCUMENDO 8071 DE LA OACI
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA OACI SOBRE LAS ENMIENDAS DEL DOCUMENTOS 8071 Y 9906
NECESIDAD DE INCLUIR LA EVALUACION EN VUELO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS EN LAS UNIDADES DE INSPECCION EN VUELO PROCEDIENDO A LA IMPLANTACION DEL EQUIPAMIENTO A BORDO DE LA AERONAVE COMO EN TIERRA ASI COMO EN LA ELABORACION E IMPLANTACION DE UN PLAN DE CAPACITACION REQUERIDO
ADOPCION DE LA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO PROPUESTA EN LA SAM IG IDENTIFICADA COMO CA 91-012 QUE ENTREGA UNA GUIA PARA LA VALIDACI0N DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VUELO POR INSTRUMENTOS (IFP) DE LA NAVEGACION BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN), APOYADA EN SATELITE.
ASEGURAR QUE LA BANDA DE FRECUENCIA ASIGNADAS PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS Y VIGILANCIA ESTEN LIBRES DE INTERFERENCIAS PERJUDICIALES

## Slide 30
MUCHAS GRACIAS